## Slide 1
网络分区 | 区域/科室名称 | 终端数量 | 规划 VLAN ID | IP 地址范围 | 子网掩码 | 默认网关 （虚拟IP）
医疗内网 | 医生工作站（一区） | 150台 | VLAN 10 | 10.10.10.2 ~ 10.10.10.254 | 255.255.255.0 | 10.10.10.1
 | 医生工作站（二区） | 150台 | VLAN 11 | 10.10.11.2 ~ 10.10.11.254 | 255.255.255.0 | 10.10.11.1
 | 护士工作站 | 200台 | VLAN 20 | 10.10.20.2 ~ 10.10.20.254 | 255.255.255.0 | 10.10.20.1
 | 内网核心服务器区 | 20台 | VLAN 80 | 10.10.80.2 ~ 10.10.80.254 | 255.255.255.0 | 10.10.80.1
办公外网 | 行政与财务办公 | 150台 | VLAN 30 | 192.168.30.2 ~ 192.168.30.254 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1
 | 外网公共服务区 | 10台 | VLAN 90 | 192.168.90.2 ~ 192.168.90.254 | 255.255.255.0 | 192.168.90.1
设备专网 | 移动医疗终端（无线） | 100台 | VLAN 40 | 172.16.40.2 ~ 172.16.40.254 | 255.255.255.0 | 172.16.40.1
 | 医疗设备/物联网 | 200台 | VLAN 50 | 172.16.50.2 ~ 172.16.50.254 | 255.255.255.0 | 172.16.50.1

## Slide 2
业务 VLAN ID | 虚拟网关 IP | 主用核心 （Active Master） | 备用核心 （Standby Backup）
VLAN 10（医生一区） | 10.10.10.1 | Core-A1（优先级 120） | Core-A2（优先级 100）
VLAN 11（医生二区） | 10.10.11.1 | Core-A2（优先级 120） | Core-A1（优先级 100）
VLAN 20（护士站） | 10.10.20.1 | Core-A2（优先级 120） | Core-A1（优先级 100）
VLAN 80（内网服务器） | 10.10.80.1 | Core-A1（优先级 120） | Core-A2（优先级 100）

## Slide 3
部署设备 | 目的网段 | 子网掩码 | 下一跳 IP | 出口/物理端口 | 路由类型
Core-B | 0.0.0.0 (默认) | 0.0.0.0 | 192.168.100.1 | Gi0/1 (直连路由器) | 默认静态路由
Edge-Router-B | 192.168.30.0 | 255.255.255.0 | 192.168.100.2 | Gi0/0 (连接核心交换机) | 回程静态路由
Edge-Router-B | 192.168.90.0 | 255.255.255.0 | 192.168.100.2 | Gi0/0 (连接核心交换机) | 回程静态路由

## Slide 4
网络分区 | 设备角色 | 推荐真实选型 | 仿真器组件 | 规划数量 | 预估单价 (元) | 预估总价 (元) | 作用说明与技术指标
出口层 | 出口网关路由器 | Huawei NetEngine AR6140 | Router 2911 / ISR4321 | 1 台 | 15,000 | 15,000 | 办公外网出口，提供高性能 NAT 转发与回程静态路由
核心层 | 医疗内网双核心 | Huawei CloudEngine S6730-H | Multilayer Switch 3560-24PS | 2 台 | 35,000 | 70,000 | 承载内网双机热备（HSRP），提供 LACP 聚合与三层 SVI 路由 [5,6]
 | 办公外网核心 | Huawei CloudEngine S5735-L | Multilayer Switch 3560-24PS | 1 台 | 12,000 | 12,000 | 划分行政办公（V30）与 DMZ 网站服务器区（V90），配置过滤 ACL
 | 设备专网核心 | Huawei CloudEngine S5735-L | Multilayer Switch 3560-24PS | 1 台 | 12,000 | 12,000 | 专网三层网关，提供 DHCP IP 地址池分配与 Option 43 引导
接入层 | 内网有线接入 | Huawei CloudEngine S5735-L | Switch 2960-24TT | 10 台 | 3,200 | 32,000 | 分布于病区和科室，用于 300 台医生站与 200 台护士站终端接入
 | 外网有线接入 | Huawei CloudEngine S5735-L | Switch 2960-24TT | 4 台 | 3,200 | 12,800 | 负责 150 台行政办公电脑的接入（划入 VLAN 30）
 | 专网无线 AP 接入 | Huawei S5735-L-PoE | Switch 2960-24TT (带网卡PoE) | 4 台 | 4,500 | 18,000 | 部署于走廊弱电间，为无线 AP 提供物理接入与 PoE 远程供电
无线区 | 无线控制器 (AC) | Huawei AC6805 | Wireless LAN Controller 3504 | 1 台 | 25,000 | 25,000 | 专网无线 AC，统一管控 AP 注册、SSID 广播与 802.1X 认证 [8]
 | 企业级无线 AP | Huawei AirEngine 5760-10 | Lightweight AP (LAP-PT) | 30 台 | 1,500 | 45,000 | 企业级 Wi-Fi 6 AP，分布于全院病房与门诊大厅，实现无缝漫游 [8]
服务器 | 业务与数据库服务器 | FusionServer Pro 2288H V5 | Server-PT | 6 台 | 25,000 | 150,000 | 承载内网 HIS/PACS/LIS 及外网挂号 Web 门户服务
布线辅材 | 综合布线及辅材 | 六类双绞线、万兆光纤、机柜等 | Cabling / Connections | 1 批 | 30,000 | 30,000 | 
工程服务 | 有线综合布线施工人工费 | 综合布线施工服务（弱电工程队） |  | 1 批 | 15,000 | 15,000 | 负责全院有线信息点穿墙、走线槽、端接配线架的物理施工人工费
工程服务 | 核心网络系统集成服务费 | 三层路由/双机热备/安全策略调试 |  | 1 批 | 15,000 | 15,000 | 负责全院核心交换机、路由器和边界安全策略的高级逻辑配置与联调
工程服务 | 无线工勘与热图调优费 | 无线网络工勘、AP安装及信号优化 |  | 1 批 | 8,000 | 8,000 | 负责全院病房、门诊区域的无线信号热图扫描、AP上墙安装及信道防干扰调优
合计预算 |  |  |  |  |  | 459,800 元 | 全院改造工程（含硬件、施工、集成）总预算约 46 万元

## Slide 5
实施阶段 | 任务名称 | 工期安排 | 具体实施内容与关键交付物
第一阶段 | 项目筹备与网络规划 | 第 1 ~ 5 天 | 1. 调研门诊与住院大楼物理点位，收集各科室终端需求；2. 规划医院医疗内网、办公外网与设备专网的 VLAN 及 IP 地址空间分配；3. 交付物：《医院网络 IP 与 VLAN 逻辑规划方案书》。
第二阶段 | 综合布线与硬件铺设 | 第 6 ~ 15 天 | 1. 铺设中心机房（MDF）至各楼层弱电间（IDF）的骨干单模光纤；2. 铺设弱电间至医生站、护士站、AP 点位的水平六类非屏蔽双绞线；3. 安装机柜、配线架，完成网线端接测试； 4. 交付物：《综合布线系统物理链路测试报告》。
第三阶段 | 设备安装与逻辑调试 | 第 16 ~ 25 天 | 1. 核心与接入层交换机、AC、路由器上架，完成物理连线；2. 配置内网双核心 LACP 链路聚合与 HSRP（VRRP平替）热备网关；3. 配置外网核心交换机 ACL 101 安全控制规则与出口静态路由；4. 配置设备专网 WLC 的 WLAN 控制参数，AP 注册上线； 5. 交付物：《网络设备基础配置脚本与拓扑路由表》。
第四阶段 | 系统割接与联合调试 | 第 26 ~ 30 天 | 1. 部署 HIS、PACS、Web 门户服务器并导入系统数据；2. 安排在夜间业务低谷期分批次进行旧网到新网的终端割接；3. 调试医生站、护士站及移动 PDA 无线网络关联，确保快速漫游正常； 4. 交付物：《医院网络割接实施方案及应急回滚预案》。
第五阶段 | 试运行与竣工验收 | 第 31 ~ 35 天 | 1. 开展连通性测试、高可用倒换测试及安全拦截控制审计；2. 收集各科室试运行反馈，优化网络 QOS 策略；3. 进行工程验收交接，对医院信息科进行日常运维培训； 4. 交付物：《医院网络改造项目竣工综合验收报告》。