## Slide 1: 流水处理和 指令级并行
流水线基本概念
相关性分析技术
多指令发射技术

## Slide 2: 流水线基本概念
引入
流水线工作原理
流水线的分类
流水线的性能分析
非线性流水线的调度技术
本章内容

## Slide 3: 引 入
本章内容>>流水线基本概念
标量处理机
具有标量数据表示和标量指令系统的处理机称为标量处理机。
提高指令执行速度的主要途径
  提高处理机的工作主频：因功耗、存储器访问速度提高缓慢等原因，已放弃；
  采用更好的算法和设计更好的功能部件：采用RISC降低CPI，采用多位乘法/除法来缩短计算时间等；
  采用指令级并行（ILP）技术（本章介绍）
2 之 1

## Slide 4: 指令级并行技术 （ILP）
本章内容>>流水线基本概念
采用流水线
流水线处理机、超流水线处理机
在一个处理机中设置多个独立的功能部件：独立的定点算术逻辑部件、浮点加法部件、乘除法部件、访问存储器部件、分支操作部件等
多操作部件处理机、超标量处理机
超长指令字技术：在一条指令中设置有多个独立的操作字段，每个字段可以分别独立地控制各个功能部件并行工作
超长指令字处理机
2 之 2

## Slide 5: 流水线工作原理
本章内容>>流水线基本概念
基本思想
表示方法
主要特点

## Slide 6: 流水线基本思想
本章内容>>流水线基本概念>>流水线工作原理
基本思想：
以指令流水线为例进行介绍：
取指
分析
执行
通过将一个重复的过程分解为若干子过程，每个子过程由专门的功能部件来实现；把多个处理过程在时间上错开，依次通过各功能段，这样，每个子过程就可以与其他的子过程并行进行。
△t
△t
△t
5 之 1

## Slide 7: 流水线基本思想
本章内容>>流水线基本概念>>流水线工作原理
顺序执行
取指k
分析k
执行k
取指k+1
分析k+1
执行k+1
……
优点：
控制简单，节省设备。
缺点：
处理器执行指令的速度慢
功能部件的利用率很低
n条指令的执行时间为：
5 之 2

## Slide 8: 流水线基本思想
n条指令的执行时间为：
本章内容>>流水线基本概念>>流水线工作原理
一次重叠
取指k
分析k
执行k
取指k+1
分析k+1
执行k+1
取指k+2
分析k+2
执行k+2
优点：
执行指令的速度较快
功能部件的利用率较高
缺点：
控制较复杂，需增加设备
5 之 3

## Slide 9: 流水线基本思想
n条指令的执行时间为：
本章内容>>流水线基本概念>>流水线工作原理
二次重叠
优点：
执行指令的速度更快
功能部件的利用率更高
缺点：
控制更复杂，需增加设备
取指k+2
分析k+2
执行k+2
取指k+1
分析k+1
执行k+1
取指k
分析k
执行k
5 之 4

## Slide 10: 流水线基本思想
本章内容>>流水线基本概念>>流水线工作原理
流水线利用并行性实现：
空间并行性
设置多个独立的操作部件。
时间并行性
分时使用同一个部件的不同部分。
5 之 5

## Slide 11: 流水线表示方法
本章内容>>流水线基本概念>>流水线工作原理
流水线的表示方法通常有三种：
连接图
时空图
预约表

## Slide 12: 连接图
本章内容>>流水线基本概念>>流水线工作原理>>流水线表示方法
分析器
分析k+1
流水 锁存器
执行部件
执行k
流水 锁存器
输
入
输
出
t1
t2
Stage 1
latch
输
入
输
出
t1
t2
Stage 2
latch
Stage 3
latch
t3
2 之 1

## Slide 13: 连接图
功能段
流水线的每一个阶段称为流水步、流水步骤、流水段、流水线阶段、流水功能段、流水级、流水节拍等。
流水寄存器
在每一个流水段的末尾或开头必须设置一个寄存器，称为流水寄存器、流水锁存器、流水闸门寄存器等。加入流水寄存器，会增加指令的执行时间。在一般流水线中不画出流水寄存器。
本章内容>>流水线基本概念>>流水线工作原理>>流水线表示方法
2 之 2

## Slide 14: 时空图
1
时间
空间
0
t1
t2
t3
t4
t5
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
t6
t7
t8
求阶差
对阶
尾数加
规格化
求阶差
对阶
尾数加
规格化
△t
△t
△t
△t
本章内容>>流水线基本概念>>流水线工作原理>>流水线表示方法

## Slide 15: 流水线主要特点
本章内容>>流水线基本概念>>流水线工作原理
只有连续提供同类任务才能发挥流水线效率
尽量减少因条件分支造成的“断流”，可通过编译技术提供连续的相同类型操作。
每个流水线段都要设置一个流水寄存器
用于保存本流水线段的执行结果，会使流水线的执行时间加长，是流水线中需要增加的主要硬件。
各流水段的时间应尽量相等
流水线处理机的基本时钟周期等于时间最长的流水段的时间长度。
流水线需要有“装入时间”和“排空时间”

## Slide 16: 流水线的分类
本章内容>>流水线基本概念
从不同的角度，按照不同的观点，可以将流水线分成多种不同的种类。
分类一
分类二
分类三
分类四
其它

## Slide 17: 分类一
单功能流水线
只能完成一种固定功能的流水线。例如：Cray-1计算机中有12条；YH-1计算机有18条；Pentium有一条5段定点和一条8段浮点流水线；PentiumⅢ有两条定点和一条浮点指令流水线。
多功能流水线
流水线的各段通过不同连接实现不同功能。例如：Texas公司的ASC机，8段流水线，能够实现：定点加减法、定点乘法、浮点加法、浮点乘法、逻辑运算、移位操作、数据转换、向量运算等。
本章内容>>流水线基本概念>>流水线的分类
按流水线具有功能的多少来分，可分为：
2 之 1

## Slide 18
Texas公司ASC机上的8段多功能流水线
2 之 2

## Slide 19: 分类二
本章内容>>流水线基本概念>>流水线的分类
在多功能流水线中，按照在同一时间内是否能够连接成多种方式，同时执行多种功能，可以将多功能流水线分为：
静态流水线
动态流水线

## Slide 20: 静态流水线
本章内容>>流水线基本概念>>流水线的分类>>分类二
同一段时间内，各个功能段只能按照一种方式连接，实现一种固定的功能。
1
时间
空间
0
2
3
…
n
1
2
3
…
n
1
2
3
…
n
1
2
3
…
n
1
2
3
…
n
1
2
3
…
n
1
2
3
4
…
1
2
3
…
1
2
…
…
1
输入
求阶差
对阶
尾数加
规格化
尾数乘
累加
输出
浮点加法
定点乘法

## Slide 21: 动态流水线
在同一段时间内，各段可以按照不同的方式连接，同时执行多种功能。
1
时间
空间
0
2
3
…
n
1
2
3
…
n
1
2
3
…
n
1
2
3
…
n
1
2
3
…
n
1
2
3
…
n
输入
求阶差
对阶
尾数加
规格化
尾数乘
累加
输出
…
…
…
…
…
…
1
2
3
5
4
6
1
2
3
5
4
1
2
3
4
1
2
3
…
…
…
…
浮点加法
定点乘法
本章内容>>流水线基本概念>>流水线的分类>>分类二

## Slide 22: 分类三
本章内容>>流水线基本概念>>流水线的分类
按照流水线的各个功能段之间是否有反馈信号，可以将流水线分为：
线性流水线
是指流水线内各功能段串行连接，没有反馈回路，各个功能段只经过一次。一条线性流水线通常只完成一种固定的功能。例子：指令流水线、浮点加法器流水线等。
非线性流水线
是指流水线内除有串行连接的通路外，还有某种反馈回路，使得一次流水过程中，某些段会多次通过。非线性流水线经常用于递归调用，或构成多功能流水线等。
3 之 1

## Slide 23: 非线性流水线
S1
输入
S2
S3
输出
前馈回路
反馈回路
一种简单的非线性流水线
对应的两种预约表
×
×
S3
×
S2
×
S1
4
3
2
1
S3
×
×
×
S2
×
S1
4
3
2
1
5
×
3 之 2
本章内容>>流水线基本概念>>流水线的分类

## Slide 24: 提 示
线性流水线能够用连接图唯一表示，非线性流水线必须用连接图和预约表共同表示。
一条非线性流水线可以对应有很多张预约表，同样，一张预约表实际上仅表示了一条非线性流水线的一种工作方式
线性流水线实际上也有预约表，只不过它的预约表是固定的（一张对角线为×的正方形的表格）
非线性流水线调度：确定什么时候向流水线引进新的任务，才能使该任务不会与已进入流水线的任务发生冲突
3 之 3
本章内容>>流水线基本概念>>流水线的分类

## Slide 25: 分类四
按照流水线使用的不同级别，可以将流水线分为：
部件级流水线
处理机级流水线
系统级流水线
本章内容>>流水线基本概念>>流水线的分类

## Slide 26: 部件级流水线
本章内容>>流水线基本概念>>流水线的分类>>分类四
也称运算操作流水线，是指构成部件内的各子部件之间的流水。例如：浮点加法器流水线。
求阶差
输入
输出
t1
对阶
尾数加
规格化
t2
t3
t4

## Slide 27: 处理机级流水线
又称为指令流水线 ，例如：在采用先行控制器的处理机中，各功能部件之间的流水线。
先行指令 缓冲栈
输入
先行控制方式 中的指令流水线
先行指令 分析器
先行读数栈 先行操作栈
取指
译码
取操作数
指令执
行部件
后行
写数栈
输出
执行
写结果
本章内容>>流水线基本概念>>流水线的分类>>分类四

## Slide 28: 系统级流水线
也称为宏流水线，是处理机之间的流水线 。例如：每个处理机对同一个数据流的不同部分分别进行处理（异构型多处理机系统）。
P1
输
入
任务1
M
M
…
P2
任务2
M
P3
任务3
输
出
本章内容>>流水线基本概念>>流水线的分类>>分类四

## Slide 29: 其 它
按照不同的数据表示方式分：
标量流水线
对标量数据进行处理。
向量流水线
对向量数据进行处理。
按照流水线中信息流动顺序的控制方式分：
顺序流水线
流水线输出端的任务流出顺序与输入端的任务流入顺序完全相同。
异步流水线
流水线输出端的任务流出顺序与输入端的任务流入顺序可以不一样。
本章内容>>流水线基本概念>>流水线的分类

## Slide 30: 流水线的性能分析
本章内容>>流水线基本概念
吞吐率
加速比
效 率
流水线最佳段数的选择
性能分析举例

## Slide 31: 吞吐率
定义
单位时间内流水线所能流出的任务数或能流出的结果数。
公式
n ：任务数；
Tm：处理完成n个任务所用的时间。
本章内容>>流水线基本概念>>流水线的性能分析
8 之 1

## Slide 32: 例1：各段时间均相等
假设在流水线各段的执行时间（ t ）均相等，输入到流水线中的任务是连续的理想情况下，一条单功能m段线性流水线能够在m+n-1个t时间内完成n个任务。
本章内容>>流水线基本概念>>流水线的性能分析
8 之 2
1
时间
空间
S1
2
3
…
…
n-1
n
S2
…
Sm
1
2
3
…
…
n-1
n
…
…
…
…
…
…
…
1
2
3
…
…
n-1
n
mt
(n-1) t
nt
(m-1)t
Tm

## Slide 33: 例1：各段时间均相等
本章内容>>流水线基本概念>>流水线的性能分析
8 之 3
实际吞吐率
最大吞吐率
两者之间的关系

## Slide 34: 例2：各段时间不相等
假设在流水线各段的执行时间（ t1、 t2 、 t3 、…、 tm ）不相等，输入到流水线中的任务是连续的情况下，一条单功能m段线性流水线完成n个任务。
实际吞吐率
最大吞吐率
本章内容>>流水线基本概念>>流水线的性能分析
8 之 4

## Slide 35: 问题及解决
本章内容>>流水线基本概念>>流水线的性能分析
8 之 5
问题
流水线的TP和TPmax主要由流水线中执行时间最长的那个功能段来决定，这个功能段就成了整个流水线的“瓶颈”。
解决
  将流水线中的“瓶颈”再细分；
  通过重复设置多套瓶颈功能段，让多个瓶颈功能段并行工作。

## Slide 36: 举 例-瓶颈
本章内容>>流水线基本概念>>流水线的性能分析
8 之 6
S1
t1=t
S2
t2=3t
S3
t3=t
S4
t4=t
输
出
1
时间
空间
S1
S2
S3
S4
ti
(n-1)t2
Tm
2
3
…
n
1
2
3
…
n
1
2
3
…
n
1
2
3
…
n
输
入

## Slide 37: 举 例-瓶颈解决
本章内容>>流水线基本概念>>流水线的性能分析
8 之 7
S1
输入
输出
t
S2-1
t
S2-2
t
S2-3
t
S3
t
S4
t
S2(3t)
S1
输入
输出
t1=t
S2-3
S2-2
S2-1
S3
S4
t3=t
t4=t
t2=3t
瓶颈细分
多套瓶颈

## Slide 38: 举 例-多套瓶颈时空图
本章内容>>流水线基本概念>>流水线的性能分析
8 之 8
1
时间
空间
2
3
n
S1
S2-1
4
5
6
…
1
4
…
n-2
n-1
n-2
2
5
…
n-1
3
6
…
n
1
2
3
n
4
5
6
…
n-2
n-1
1
2
3
n
4
5
6
…
n-2
n-1
S2-2
S2-3
S3
S4

## Slide 39: 加速比
本章内容>>流水线基本概念>>流水线的性能分析
定义
完成同样一批任务，不使用流水线完成所用的时间与使用流水线完成所用的时间之比。
公式
T0：顺序执行所用的时间；
Tm：使用流水线所用的时间。
3 之 1

## Slide 40: 例1：各段时间均相等
假设在流水线各段的执行时间（ t ）都相等，输入到流水线中的任务是连续的理想情况下。
实际加速比
最大加速比
本章内容>>流水线基本概念>>流水线的性能分析
3 之 2

## Slide 41: 例2：各段时间不相等
假设在流水线各段的执行时间（ t1、 t2 、 t3 、…、 tm ）不相等，输入到流水线中的任务是连续的情况下。
实际加速比
本章内容>>流水线基本概念>>流水线的性能分析
3 之 3

## Slide 42: 效 率
本章内容>>流水线基本概念>>流水线的性能分析
定义
是指流水线的设备利用率。在时空图上，流水线的效率定义为n个任务占用的时空区与m个功能段总的时空区之比。
公式
1
时间
空间
S1
…
n
S2
…
Sm
1
…
n
…
…
…
1
…
n
4 之 1

## Slide 43: 例1：各段时间均相等
假设在流水线各段的执行时间（ t ）都相等，输入到流水线中的任务是连续的理想情况下。
实际效率
最大效率
本章内容>>流水线基本概念>>流水线的性能分析
4 之 2

## Slide 44: 例2：各段时间不相等
假设在流水线各段的执行时间（ t1、 t2 、 t3 、…、 tm ）不相等，输入到流水线中的任务是连续的情况下。
实际效率（功能段等权值）
本章内容>>流水线基本概念>>流水线的性能分析
4 之 3

## Slide 45: 例2：各段时间不相等
实际效率（功能段权值不同）
其中，i为i段的权值， i < m，且
本章内容>>流水线基本概念>>流水线的性能分析
4 之 4

## Slide 46: 流水线最佳段数的 选择
本章内容>>流水线基本概念>>流水线的性能分析
问题提出
功能段数量的增加能提高流水线的吞吐率和加速比，但使流水线价格增加（锁存器数量的增加），一条指令执行的总时间增加（锁存器的总延迟时间增加）。所以从性价比角度出发流水线存在着最佳段数。
2 之 1

## Slide 47: 流水线最佳段数的选择
问题解决
对自变量m求导，求PCR的最大值，得到最佳段数为：
本章内容>>流水线基本概念>>流水线的性能分析
t：任务总时间
d：锁存器时间
m：功能段数
a：所有功能段价格
b：锁存器价格
2 之 2

## Slide 48: 性能分析举例
本章内容>>流水线基本概念>>流水线的性能分析
问：用一条4段浮点加法器流水线求8个浮点数的和，要求所用时间最短，求流水线的吞吐率、加速比和效率。
Z＝A＋B＋C＋D＋E＋F＋G＋H
答：由于存在着数据相关，如果直接交与流水线处理，效果与顺序执行完全一样，因此先作一个简单变换，然后交与流水线处理。
Z=[(A+B)+(C+D)]+[(E+F)+(G+H)]
3 之 1

## Slide 49: 性能分析举例
本章内容>>流水线基本概念>>流水线的性能分析
3 之 2
1
时间
空间
2
3
求阶差
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
对阶
尾数加
规格化
加数
A
C
E
G
A+B
E+F
B
D
F
H
C+D
G+H
A+B+C+D
E+F+G+H
结果
A+B
C+D
E+F
G+H
A+B+C+D
E+F+G+H
Z
被加数

## Slide 50: 性能分析举例
流水线的吞吐率为：
流水线的加速比为：
流水线的效率为：
本章内容>>流水线基本概念>>流水线的性能分析
3 之 3

## Slide 51: 非线性流水线的 调度技术
本章内容>>流水线基本概念
调度目的
非线性流水线的冲突
无冲突调度方法
优化调度方法

## Slide 52: 调度目的
本章内容>>流水线基本概念>>非线性流水线的调度技术
非线性流水线的调度目的是要找出一个最小的循环周期，按照这周期向流水线输入新任务，流水线的各个功能段都不会发生冲突，而且流水线的吞吐率和效率最高。

## Slide 53: 非线性流水线的冲突
本章内容>>流水线基本概念>>非线性流水线的调度技术
启动距离
向一条非线性流水线的输入端顺序输入两个任务之间的时间间隔称为启动距离/等待时间。
冲突
几个任务同时争用同一个流水线功能段的情况称为非线性流水线的冲突。
禁止启动距离
引起非线性流水线冲突的启动距离称为禁止启动距离。
5 之 1

## Slide 54: 举 例-非线性流水线
本章内容>>流水线基本概念>>非线性流水线的调度技术
5 之 2
输出
S1
S2
S3
S4
输入
×
S4
×
×
S3
×
×
S2
×
×
×
S1
7
6
5
4
3
2
1
时间
流水段

## Slide 55: 举 例-流水线冲突
本章内容>>流水线基本概念>>非线性流水线的调度技术
5 之 3

## Slide 56: 举 例-流水线不冲突
本章内容>>流水线基本概念>>非线性流水线的调度技术
5 之 4
不发生冲突的启动距离一般是一个循环数列，称为非线性流水线的启动循环，记作（1，7）。

## Slide 57: 举 例-流水线不冲突
启动距离5也可以认为是一个循环数列，称为非线性流水线的恒定循环，记作（5）。
本章内容>>流水线基本概念>>非线性流水线的调度技术
5 之 5

## Slide 58: 无冲突调度方法-例子
本章内容>>流水线基本概念>>非线性流水线的调度技术
×
S4
×
×
S3
×
×
S2
×
×
S1
7
6
5
4
3
2
1
时间
流水段
12 之 1
S1
S2
S3
S4
输入
输出

## Slide 59: 无冲突调度方法-步骤
本章内容>>流水线基本概念>>非线性流水线的调度技术
由预约表得到禁止向量
由禁止向量得到冲突向量
由冲突向量构造调度流水线的状态图
在状态图中找出可用启动距离，并计算平均启动距离
找出平均启动距离最小的启动循环或恒定循环
12 之 2

## Slide 60: 步骤一
本章内容>>流水线基本概念>>非线性流水线的调度技术>>无冲突调度方法
由预约表得到禁止向量
定义：将一条非线性流水线的所有各功能段禁止启动距离组合在一起形成的数列。
计算：将预约表中的每一行中任意两个“×”之间的距离都计算出来，去掉重复的，由这些数形成禁止向量。
例子：上例所示非线性流水线的禁止向量为（2，4，6）。
12 之 3

## Slide 61: 步骤二
本章内容>>流水线基本概念>>非线性流水线的调度技术>>无冲突调度方法
由禁止向量得到冲突向量
概念：冲突向量用一个m位的二进制数表示（其中m是禁止向量中的最大值），一般格式为C=（CmCm-1…Ci…C2C1），若i在禁止向量中，则Ci =1，否则Ci =0，其中Cm一定为1。
例子：上例所示非线性流水线的冲突向量为C=（101010）。
12 之 4

## Slide 62: 步骤三（1）
本章内容>>流水线基本概念>>非线性流水线的调度技术>>无冲突调度方法
由冲突向量构造调度流水线的状态图
将冲突向量C作为初始冲突向量送入一个m位逻辑右移移位器，移位m次；
  若移出的是“0”，用移位器中的值与初始冲突向量作“按位或”运算，得到一个新的冲突向量；
  若移出的是“1”，不作任何处理。
将中间形成的每一个新的冲突向量同样处理；
画出状态图。
在初始冲突向量和所有的新形成的冲突向量之间用带箭头的线连接，表示各种状态之间的转换关系。
12 之 5

## Slide 63: 步骤三（2）
本章内容>>流水线基本概念>>非线性流水线的调度技术>>无冲突调度方法
12 之 6

## Slide 64: 步骤四（1）
本章内容>>流水线基本概念>>非线性流水线的调度技术>>无冲突调度方法
在状态图中找出可用启动距离，并计算平均启动距离
在状态图中从初始状态出发，能构成一种间隔拍数呈周期性重复的方案就是可用启动距离。即：找出所有的简单循环（是指在状态图中各种冲突向量只经过一次的启动循环）。
12 之 7

## Slide 65: 步骤四（2）
本章内容>>流水线基本概念>>非线性流水线的调度技术>>无冲突调度方法
简单循环 | 平均启动距离
1，7 | 4
3，7 | 5
5，7 | 6
3，5，7 | 5
5，3，7 | 5
3，5 | 4
5 | 5
7 | 7
12 之 8

## Slide 66: 步骤五（1）
本章内容>>流水线基本概念>>非线性流水线的调度技术>>无冲突调度方法
找出平均启动距离最小的启动循环或恒定循环
启动循环
（1，7）和（3，5）
恒定循环
（5）
12 之 9

## Slide 67: 步骤五（2）
本章内容>>流水线基本概念>>非线性流水线的调度技术>>无冲突调度方法
12 之 10
×
×
S3
×
S2
×
S1
4
3
2
1
5
×
S4
6
7
×
×
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | …
S1 | X1 | X2 |  |  |  |  | X1 | X2 | X3 | X4 |  |  |  |  | X3 | X4 | X5 | X6 |  |  | 
S2 |  | X1 | X2 |  |  | X1 | X2 |  |  | X3 | X4 |  |  | X3 | X4 |  |  | X5 | X6 |  | 
S3 |  |  | X1 | X2 | X1 | X2 |  |  |  |  | X3 | X4 | X3 | X4 |  |  |  |  | X5 | X6 | 
S4 |  |  |  | X1 | X2 |  |  |  |  |  |  | X3 | X4 |  |  |  |  |  |  | X5 | 
最小启动循环（1，7）的流水线工作状态
启动周期
重复启动周期

## Slide 68: 步骤五（3）
本章内容>>流水线基本概念>>非线性流水线的调度技术>>无冲突调度方法
12 之 11
×
×
S3
×
S2
×
S1
4
3
2
1
5
×
S4
6
7
×
×
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | …
S1 | X1 |  |  | X2 |  |  | X1 |  | X3 | X2 |  | X4 |  |  | X3 |  | X5 | X4 |  | X6 | 
S2 |  | X1 |  |  | X2 | X1 |  |  | X2 | X3 |  |  | X4 | X3 |  |  | X4 | X5 |  |  | 
S3 |  |  | X1 |  | X1 | X2 |  | X2 |  |  | X3 |  | X3 | X4 |  | X4 |  |  | X5 |  | 
S4 |  |  |  | X1 |  |  | X2 |  |  |  |  | X3 |  |  | X4 |  |  |  |  | X5 | 
最小启动循环（3，5）的流水线工作状态
启动周期
重复启动周期

## Slide 69: 步骤五（4）
本章内容>>流水线基本概念>>非线性流水线的调度技术>>无冲突调度方法
12 之 12
×
×
S3
×
S2
×
S1
4
3
2
1
5
×
S4
6
7
×
×
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | …
S1 | X1 |  |  |  |  | X2 | X1 |  |  |  | X3 | X2 |  |  |  | X4 | X3 |  |  |  | 
S2 |  | X1 |  |  |  | X1 | X2 |  |  |  | X2 | X3 |  |  |  | X3 | X4 |  |  |  | 
S3 |  |  | X1 |  | X1 |  |  | X2 |  | X2 |  |  | X3 |  | X3 |  |  | X4 |  | X4 | 
S4 |  |  |  | X1 |  |  |  |  | X2 |  |  |  |  | X3 |  |  |  |  | X4 |  | 
最小恒定循环（5）的流水线工作状态
启动周期
重复启动周期

## Slide 70: 优化调度方法
本章内容>>流水线基本概念>>非线性流水线的调度技术
问题
当采用最小启动循环启动非线性流水线时，没有充分发挥非线性流水线的效率，因为流水线中的许多流水段还有空闲，即使最繁忙的流水段也有空闲。
解决
采用非线性流水线的优化调度方法（预留算法），可以使流水线的工作效率最高。
7 之 1

## Slide 71: 理论基础
本章内容>>流水线基本概念>>非线性流水线的调度技术
L.E.Shar于1972年提出流水线最小平均启动距离的限制范围并于1992年进行了证明：
最小平均启动距离的下限是预约表中任意一行里“×”的最多个数。
最小平均启动距离小于等于状态图中任意一个简单循环的平均启动距离。
最小平均启动距离的上限是冲突向量中1的个数再加上1。
7 之 2

## Slide 72: 预留算法
本章内容>>流水线基本概念>>非线性流水线的调度技术
确定流水线的最小启动距离
最小启动距离等于预约表中任意一行中“×”的最大个数。
确定最小启动循环
为简化流水线的控制逻辑，一般采用恒定循环作为最小启动循环。
插入延迟进行预留
对预约表中任意一行中任意两个“×”之间的距离是最小启动距离整数倍的通过插入延迟进行预留。
7 之 3

## Slide 73: 举例-优化前（前例）
本章内容>>流水线基本概念>>非线性流水线的调度技术
×
S4
×
×
S3
×
×
S2
×
×
S1
7
6
5
4
3
2
1
时间
流水段
S1
S2
S3
S4
输入
输出
7 之 4

## Slide 74: 举例-优化后
本章内容>>流水线基本概念>>非线性流水线的调度技术
S1
S2
S3
S4
输入
输出
D1
时间 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
功 能 段 | S1 | × |  |  |  |  |  |  | ×
 | S2 |  | × |  |  |  |  | × | 
 | S3 |  |  | × |  |  | × |  | 
 | S4 |  |  |  | × |  |  |  | 
延迟 | D1 |  |  |  |  | × |  |  | 
7 之 5

## Slide 75: 举例-优化后
从状态图中很容易可以看出：流水线的最小启动循环是（2）。
本章内容>>流水线基本概念>>非线性流水线的调度技术
7 之 6

## Slide 76: 举例-优化后
在非线性流水线中，“×”最多的流水段一定是“瓶颈”流水段。实现最优调度的目标是使“瓶颈”流水段处于忙碌状态，没有空闲周期。
本章内容>>流水线基本概念>>非线性流水线的调度技术
7 之 7

## Slide 77: 相关性分析技术
基本概念
资源相关
数据相关
控制相关
综合应用
循环处理
本章内容

## Slide 78: 基本概念
本章内容>>相关性分析技术
概念
相关（Correlation or Dependency）也称为冲突（Hazard）是指邻近指令之间存在着某种关系，影响指令的重叠执行或流水线的正常运行。
内容
有三种类型的相关：
  资源相关：争用部件。
  数据相关：改变操作数的读写顺序，使得顺序执行与流水执行时结果不同。
  控制相关：分支、转子程序、中断。
2 之 1

## Slide 79: 示例环境说明
本章内容>>相关性分析技术
在介绍相关性分析技术时，我们以一个典型的RISC指令流水线（MIPS64指令集）为例进行介绍：
MIPS基本流水线
MIPS扩展流水线
2 之 2

## Slide 80: MIPS基本流水线
本章内容>>相关性分析技术>>示例环境说明
RISC指令集
采用MIPS64（MIPS的64位版本）的整数子集：ALU指令（5个时钟周期）、 load（5个时钟周期）/store（4个时钟周期）指令和分支指令（2个时钟周期）。
RISC指令的实现
每一条RISC指令的执行至多需要5个时钟周期：取指令周期（IF）、指令译码/读寄存器周期（ID）、执行/有效地址周期（EX）、访问存储器周期（MEM）和写回周期（WB）。
13 之 1

## Slide 81: 取指令周期（IF）
本章内容>>相关性分析技术>>示例环境说明
IR ← Mem[PC]
NPC ← PC+4
解释：
根据PC指示的地址从存储器中取指令并装入指令寄存器（IR），同时PC加4以获取下一条指令的地址。IR中保存下一个时钟周期需要的指令，NPC中保存下一条指令的PC。
13 之 2

## Slide 82: 图示IF
本章内容>>相关性分析技术>>示例环境说明
13 之 3

## Slide 83: 指令译码/读寄存器周期（ID）
本章内容>>相关性分析技术>>示例环境说明
A ← Regs[rs]
B ← Regs[rt]
Imm ← IR的立即数字段进行符号扩展
ALUOutput ← NPC+(Imm<<2)
Cond ← (A==0)
if (cond) PC ← ALUOutput
解释：
分析指令并访问寄存器堆以读寄存器，并结束分支指令（为简单只设置一条：BEQZ）的操作。
13 之 4

## Slide 84: 图示ID
本章内容>>相关性分析技术>>示例环境说明
13 之 5

## Slide 85: 执行/有效地址周期（EX）
访问存储器
ALUOutput←A+Imm
寄存器-寄存器ALU
ALUOutput←A func B
寄存器-立即数ALU
ALUOutput←A op Imm
解释：
Load/Store指令在本周期形成有效地址。ALU指令完成相应的ALU操作。
本章内容>>相关性分析技术>>示例环境说明
13 之 6

## Slide 86: 图示EX
本章内容>>相关性分析技术>>示例环境说明
13 之 7

## Slide 87: 访问存储器周期（MEM）
本章内容>>相关性分析技术>>示例环境说明
LMD← Mem[ALUOutput] or
Mem[ALUOutput] ← B
解释：
Load指令从存储器中读出数据并装入LMD（装入存储器数据）寄存器，Store指令将寄存器B中的数据写入存储器。
13 之 8

## Slide 88: 图示MEM
本章内容>>相关性分析技术>>示例环境说明
13 之 9

## Slide 89: 写回周期（WB）
Load指令
Regs[rt]←LMD
寄存器-寄存器ALU
Regs[rd] ← ALUOutput
寄存器-立即数ALU
Regs[rt] ← ALUOutput
解释：
将结果写入寄存器堆。寄存器的写入端口在两个目标中选择一个（rt or rd），具体选择哪一个要由操作码决定。
本章内容>>相关性分析技术>>示例环境说明
13 之 10

## Slide 90: 图示WB
本章内容>>相关性分析技术>>示例环境说明
13 之 11

## Slide 91: 时空图
本章内容>>相关性分析技术>>示例环境说明
指 令 | 时钟 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
i | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  | 
i+1 |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  | 
i+2 |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  | 
i+3 |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB | 
i+4 |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB
13 之 12

## Slide 92
MIPS基本流水线的数据通路
13 之 13
IM ：指令存储器
DM：数据存储器
CC ：时钟周期
写操作
（前半周期进行）
读操作
（后半周期进行）

## Slide 93: MIPS扩展流水线
本章内容>>相关性分析技术>>示例环境说明
3 之 1
在MIPS基本流水线中引入浮点操作功能。
主定点操作部件
负责load/store、定点ALU操作和分支操作（功能同MIPS基本流水线）。
浮点/定点乘法部件
负责浮点/定点乘法，采用流水设计。
浮点加法部件
负责处理浮点加、减法及定点数/浮点数之间的转换，采用流水设计。
浮点/定点除法部件
负责浮点/定点除法，不采用流水设计。

## Slide 94: 连接图
本章内容>>相关性分析技术>>示例环境说明
3 之 2

## Slide 95: 一组独立的浮点操作流水线时序
蓝色斜体的流水段需要数据，红色的流水段已经得到结果。
本章内容>>相关性分析技术>>示例环境说明
3 之 3
MUL.D | IF | ID | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | MEM | WB
ADD.D |  | IF | ID | A1 | A2 | A3 | A4 | MEM | WB |  | 
L.D |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  | 
S.D |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  | 

## Slide 96: 资源相关
本章内容>>相关性分析技术
因为资源冲突而导致流水线断流。也称结构相关。
例1: 指重叠指令或流水线中的指令同时要用同一个功能部件，实际上是一种冲突。非线性流水线的调度就是为了尽量避免资源使用上的冲突。
例2: 后面介绍的RISC指令流水线当指令和数据共享同一个存储器时，也会出现资源冲突（见后图）。
4 之 1

## Slide 97
MIPS基本流水线当指令和数据共享同一个存储器时会出现资源冲突
4 之 2
IF段
ID段
EX段
MEM段
WB段

## Slide 98: 资源相关
本章内容>>相关性分析技术
原因分析
主要有：（为减少硬件成本）
  部分功能部件没有充分流水
  资源没有充分重复设置
解决方法
可以采用推后处理法来解决：暂停相关指令的执行，直到所需的功能单元能够使用为止。
4 之 3

## Slide 99: 例 子
本章内容>>相关性分析技术
指 令 | 时钟 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
load | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  | 
i+1 |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  | 
i+2 |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  | 
i+3 |  |  |  | stall | IF | ID | EX | MEM | WB
i+4 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM
4 之 4
时空图的另一种画法

## Slide 100: 数据相关
本章内容>>相关性分析技术
数据相关类型
数据相关解决
动态调度技术

## Slide 101: 数据相关类型
本章内容>>相关性分析技术>>数据相关
“先写后读”相关
“先读后写”相关
“写写”相关

## Slide 102: “先写后读”相关（RAW）
本章内容>>相关性分析技术>>数据相关>>数据相关类型
概念
有两条相邻指令i和j， i在j之前执行，指令i将结果写入某个存储单元，而指令j从相同存储单元中读取该数据。如果指令j想在指令i写之前去读数据，则会发生“先写后读”相关，也称为写读相关、数据相关、 RAW相关、 WR相关等。
2 之 1

## Slide 103: “先写后读”相关（RAW）
本章内容>>相关性分析技术>>数据相关>>数据相关类型
例子
i：DADD R1,R2,R3 ;(R2)＋(R3)→(R1)
j：DSUB R4,R1,R5 ;(R1)－(R5)→(R4)
2 之 2
IF段
ID段
EX段
MEM段
WB段
流水寄存器

## Slide 104: “先读后写”相关（WAR）
本章内容>>相关性分析技术>>数据相关>>数据相关类型
概念
有两条相邻指令i和j， i在j之前执行，指令i从某个存储单元中读取数据，而指令j将结果写入相同存储单元。如果指令j想在指令i读之前去写数据，则会发生“先读后写”相关，也称为读写相关、反相关、 WAR相关、 RW相关等。
2 之 1

## Slide 105: “先读后写”相关（WAR）
本章内容>>相关性分析技术>>数据相关>>数据相关类型
例子
i：DSUB R4,R1,R5 ;(R1)－(R5)→(R4)
j：DADD R1,R2,R3 ;(R2)＋(R3)→(R1)
2 之 2

## Slide 106: “写写”相关 （WAW）
本章内容>>相关性分析技术>>数据相关>>数据相关类型
概念
有两条相邻指令i和j， i在j之前执行，指令i将结果写入某个存储单元，而指令j也将结果写入相同存储单元。如果指令j想在指令i写之前去写该数据，则会发生“写写”相关，也称为写写相关、输出相关、 WAW相关、 WW相关等。
3 之 1

## Slide 107: “写写”相关 （WAW）
本章内容>>相关性分析技术>>数据相关>>数据相关类型
3 之 2
例子
i：DSUB R1,R4,R5 ;(R4)－(R5)→(R1)
j：DADD R1,R2,R3 ;(R2)＋(R3)→(R1)

## Slide 108: 提 示
“先写后读”相关在流水线顺序执行和乱序执行时都可能发生，“先读后写”相关和“写写”相关只有在流水线乱序执行时才可能发生，而“读读”相关无需处理。
本章内容>>相关性分析技术>>数据相关>>数据相关类型
3 之 3

## Slide 109: 数据相关解决
本章内容>>相关性分析技术>>数据相关
“先读后写”相关
“写写”相关
设置专用路径
推后处理
指令调度
“先写后读”相关
寄存器换名

## Slide 110: 设置专用路径
思想
也称定向（旁路、短路）技术。将结果直接送到需要它的功能部件，即：前面指令的一个结果能够从一个部件的输出直接送到后面指令的另一个部件的输入。
程序段
DADD R1,R2,R3
DSUB R4,R1,R5
AND R6,R1,R7
OR R8,R1,R9
XOR R10,R1,R11
本章内容>>相关性分析技术>>数据相关>>数据相关解决
3 之 1

## Slide 111
“先写后读”数据相关
3 之 2

## Slide 112
通过设置专用路径解决“先写后读”数据相关
3 之 3

## Slide 113: 推后处理
思想
对于采用设置专用路径无法解决的数据相关只有推后处理（停顿）相关指令，直至数据就绪。
程序段
LD R1,0(R2)
DSUB R4,R1,R5
AND R6,R1,R7
OR R8,R1,R9
本章内容>>相关性分析技术>>数据相关>>数据相关解决
3 之 1

## Slide 114
通过设置专用路径解决数据相关（失败）
3 之 2
失败

## Slide 115
通过推后处理解决数据相关
3 之 3
指 令 | 时 钟 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LD R1,0(R2) | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  | 
DSUB R4,R1,R5 |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  | 
AND R6,R1,R7 |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  | 
OR R8,R1,R9 |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB | 
指 令 | 时 钟 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LD R1,0(R2) | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  | 
DSUB R4,R1,R5 |  | IF | ID | stall | EX | MEM | WB |  | 
AND R6,R1,R7 |  |  | IF | stall | ID | EX | MEM | WB | 
OR R8,R1,R9 |  |  |  | stall | IF | ID | EX | MEM | WB
推后处理前的数据相关

## Slide 116: 指令调度
指令调度（流水线调度）
  为减少停顿，对于无法采用设置专用路径解决的数据相关，可以让编译器重新组织指令顺序来消除冲突
  提示：实际上对于各种相关，都有可能用指令调度来解决
例：请为下列表达式生成没有暂停的指令序列
A＝B＋C
D＝E－F
本章内容>>相关性分析技术>>数据相关>>数据相关解决
2 之 1

## Slide 117: 指令调度举例
本章内容>>相关性分析技术>>数据相关>>数据相关解决
2 之 2
调度前的伪代码 | 调度后的伪代码
LD Rb，B LD Rc，C DADD Ra，Rb，Rc SD Ra，A LD Re，E LD Rf，F DSUB Rd，Re，Rf SD Rd，D | LD Rb，B LD Rc，C LD Re，E DADD Ra，Rb，Rc LD Rf，F SD Ra，A DSUB Rd，Re，Rf SD Rd，D

## Slide 118: 寄存器换名
WAR相关
WAW相关
本章内容>>相关性分析技术>>数据相关>>数据相关解决
2 之 1
A
C
A
C
B
B
B’
i
j
i
j
A
C
A
C
B
B’
B
i
j
i
j

## Slide 119: 寄存器换名举例
换名前
DIV.D F0,F2,F4
ADD.D F6,F0,F8
S.D F6,0(R1)
SUB.D F8,F10,F14
MUL.D F6,F10,F8
换名后
DIV.D F0,F2,F4
ADD.D S,F0,F8
S.D S,0(R1)
SUB.D T,F10,F14
MUL.D F6,F10,T
本章内容>>相关性分析技术>>数据相关>>数据相关解决
2 之 2

## Slide 120: 动态调度技术
本章内容>>相关性分析技术>>数据相关
引入
思想
方法
  CDC计分牌法
  Tomasulo算法

## Slide 121: 引 入
本章内容>>相关性分析技术>>数据相关>>动态调度技术
DIV.D F0,F2,F4
ADD.D F10,F0,F8
SUB.D F12,F8,F14
时间 | 1 | 2 | 3 | 4 | … | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
DIV.D | IF | ID | DIV |  |  |  | MEM | WB |  |  | 
ADD.D |  | IF | ID | 暂停 | … | 暂停 | A1 | A2 | A3 | A4 | …
SUB.D |  |  | IF | ID | 暂停 | … | 暂停 | A1 | A2 | A3 | …
2 之 1

## Slide 122: 引 入
问题
在MIPS扩展流水线中，指令按序发射、按序执行和按序完成，RAW相关使ADD.D及后续指令在流水线中被暂停，即使后续指令与DIV.D、ADD.D指令没有冲突，这限制流水线的性能。
解决
如果指令按序发射、乱序执行和乱序完成，则可以减少暂停所带来的影响。
本章内容>>相关性分析技术>>数据相关>>动态调度技术
2 之 2

## Slide 123: 思 想
本章内容>>相关性分析技术>>数据相关>>动态调度技术
记录和检测指令相关，当指令的操作数就绪时就执行该指令（即：指令按序发射、乱序执行和乱序完成）以降低RAW相关的影响，采用寄存器换名技术来避免WAR、WAW相关的影响。

## Slide 124: Tomasulo算法
本章内容>>相关性分析技术>>数据相关>>动态调度技术
概述
实现
举例

## Slide 125: 概 述
本章内容>>相关性分析技术>>数据相关>>动态调度技术>>Tomasulo算法
Tomasulo算法是由R.M.Tomasulo于1967年首先提出，并最早在大型机IBM 360/91处理机的浮点处理部件中使用。 Tomasulo算法也称为公共数据总线（CDB）法、令牌法等，它采用乱序方式来提高流水线的性能，并通过分散控制的办法处理数据相关。

## Slide 126
基于Tomasulo算法的MIPS浮点部件的基本结构
6 之 1

## Slide 127: 保留站
Op：操作类型。
Vj和Vk
存放两个源操作数的值。
Qj和Qk
存放产生相应源操作数的保留站（换名）。对每个源操作数，V字段或Q字段中只有一个是有效的。
A：用于保存load/store操作的存储器地址信息。最初指令中的立即数存放于此，在地址计算后有效地址也存放于此。
Busy
指示该保留站及相关的功能部件是否正在使用。
本章内容>>相关性分析技术>>数据相关>>动态调度技术>>Tomasulo算法
每个保留站中保存一条已经流出并等待到本功能部件执行的指令，寄存器换名是通过保留站实现的，其结构为：
6 之 2

## Slide 128: 存储设备
load/store缓冲器
每个缓冲器也都是保留站，字段同前。
浮点寄存器堆
共有16个：F0、F2、F4、…F30，通过一对总线连接到功能部件，并通过CDB连接到store缓冲器。
每个浮点寄存器都需设置Qi字段，用于保存保留站号。在该保留站中进行的操作，其结果将存入该寄存器。如果Qi为空，则表示当前不会有运算结果要存到该寄存器。
本章内容>>相关性分析技术>>数据相关>>动态调度技术>>Tomasulo算法
6 之 3

## Slide 129: 指令执行过程
本章内容>>相关性分析技术>>数据相关>>动态调度技术>>Tomasulo算法
发射
从浮点操作队列中取得一条指令。如果相应保留站空闲（即：没有资源/结构冲突），则可以发射指令和发送数据。寄存器换名工作在本阶段进行。
执行
对操作数进行相应的操作。当指令所需要的源操作数都准备好，就可以执行该运算；否则监视CDB等待源操作数。
写回结果
当计算结果出来之后，送至CDB，进而写回到寄存器中，或被其它保留站读取。
6 之 4

## Slide 130: 指令格式
浮点运算指令
load和store指令
MUL.D F4，F0，F2
rs
rd
rt
L.D F2，45（R3）
rs
rt
imm
S.D F3 ， 40（R4）
rs
rt
imm
本章内容>>相关性分析技术>>数据相关>>动态调度技术>>Tomasulo算法
6 之 5
j
k
j
j
k
A
A

## Slide 131
指令执行的具体过程
6 之 6
t

## Slide 132: 举 例
程序
L.D F6,34(R2)
L.D F2,45(R3)
MUL.D F0,F2,F4
SUB.D F8,F2,F6
DIV.D F10,F0,F6
ADD.D F6,F8,F2
假设
各指令在“发射”和“写回结果”所花时钟周期数都为1，在“执行”阶段所花时钟周期数分别为：L.D为2，ADD.D和SUB.D为2，MUL.D为10，DIV.D为40。
本章内容>>相关性分析技术>>数据相关>>动态调度技术>>Tomasulo算法
21 之 1

## Slide 133
指令 | 指令状态 |  | 
 | 发射 | 执行 | 写回结果
L.D F6,34(R2) |  |  | 
L.D F2,45(R3) |  |  | 
MUL.D F0,F2,F4 |  |  | 
SUB.D F8,F6,F2 |  |  | 
DIV.D F10,F0,F6 |  |  | 
ADD.D F6,F8,F2 |  |  | 
站名 | 保留站 |  |  |  |  |  | 
 | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
Load1 | Y | Load | Regs[R2] |  |  |  | 34
Load2 |  |  |  |  |  |  | 
Add1 |  |  |  |  |  |  | 
Add2 |  |  |  |  |  |  | 
Add3 |  |  |  |  |  |  | 
Mult1 |  |  |  |  |  |  | 
Mult2 |  |  |  |  |  |  | 
寄存器状态 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
字段 | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | … | F30
Qi |  |  |  | Load1 |  |  |  |  | 
CLOCK：1
21 之 2

## Slide 134
指令 | 指令状态 |  | 
 | 发射 | 执行 | 写回结果
L.D F6,34(R2) |  | 1 | 
L.D F2,45(R3) |  |  | 
MUL.D F0,F2,F4 |  |  | 
SUB.D F8,F6,F2 |  |  | 
DIV.D F10,F0,F6 |  |  | 
ADD.D F6,F8,F2 |  |  | 
站名 | 保留站 |  |  |  |  |  | 
 | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
Load1 | Y | Load | Regs[R2] |  |  |  | 34
Load2 | Y | Load | Regs[R3] |  |  |  | 45
Add1 |  |  |  |  |  |  | 
Add2 |  |  |  |  |  |  | 
Add3 |  |  |  |  |  |  | 
Mult1 |  |  |  |  |  |  | 
Mult2 |  |  |  |  |  |  | 
寄存器状态 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
字段 | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | … | F30
Qi |  | Load2 |  | Load1 |  |  |  |  | 
CLOCK：2
21 之 3

## Slide 135
指令 | 指令状态 |  | 
 | 发射 | 执行 | 写回结果
L.D F6,34(R2) |  | 2 | 
L.D F2,45(R3) |  | 1 | 
MUL.D F0,F2,F4 |  |  | 
SUB.D F8,F6,F2 |  |  | 
DIV.D F10,F0,F6 |  |  | 
ADD.D F6,F8,F2 |  |  | 
站名 | 保留站 |  |  |  |  |  | 
 | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
Load1 | Y | Load |  |  |  |  | 34+Regs[R2]
Load2 | Y | Load | Regs[R3] |  |  |  | 45
Add1 |  |  |  |  |  |  | 
Add2 |  |  |  |  |  |  | 
Add3 |  |  |  |  |  |  | 
Mult1 | Y | MUL |  | Regs[F4] | Load2 |  | 
Mult2 |  |  |  |  |  |  | 
寄存器状态 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
字段 | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | … | F30
Qi | Mult1 | Load2 |  | Load1 |  |  |  |  | 
CLOCK：3
21 之 4

## Slide 136
指令 | 指令状态 |  | 
 | 发射 | 执行 | 写回结果
L.D F6,34(R2) |  |  | 
L.D F2,45(R3) |  | 2 | 
MUL.D F0,F2,F4 |  |  | 
SUB.D F8,F6,F2 |  |  | 
DIV.D F10,F0,F6 |  |  | 
ADD.D F6,F8,F2 |  |  | 
站名 | 保留站 |  |  |  |  |  | 
 | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
Load1 | N |  |  |  |  |  | 
Load2 | Y | Load |  |  |  |  | 45+Regs[R3]
Add1 | Y | SUB | Mem[34+Regs[R2]] |  |  | Load2 | 
Add2 |  |  |  |  |  |  | 
Add3 |  |  |  |  |  |  | 
Mult1 | Y | MUL |  | Regs[F4] | Load2 |  | 
Mult2 |  |  |  |  |  |  | 
寄存器状态 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
字段 | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | … | F30
Qi | Mult1 | Load2 |  | Mem[34+Regs[R2]] | Add1 |  |  |  | 
CLOCK：4
21 之 5

## Slide 137
指令 | 指令状态 |  | 
 | 发射 | 执行 | 写回结果
L.D F6,34(R2) |  |  | 
L.D F2,45(R3) |  |  | 
MUL.D F0,F2,F4 |  |  | 
SUB.D F8,F6,F2 |  |  | 
DIV.D F10,F0,F6 |  |  | 
ADD.D F6,F8,F2 |  |  | 
站名 | 保留站 |  |  |  |  |  | 
 | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
Load1 | N |  |  |  |  |  | 
Load2 | N |  |  |  |  |  | 
Add1 | Y | SUB | Mem[34+Regs[R2]] | Mem[45+Regs[R3]] |  |  | 
Add2 |  |  |  |  |  |  | 
Add3 |  |  |  |  |  |  | 
Mult1 | Y | MUL | Mem[45+Regs[R3]] | Regs[F4] |  |  | 
Mult2 | Y | DIV |  | Mem[34+Regs[R2]] | Mult1 |  | 
寄存器状态 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
字段 | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | … | F30
Qi | Mult1 | Mem[45+Regs[R3]] |  | Mem[34+Regs[R2]] | Add1 | Mult2 |  |  | 
CLOCK：5
21 之 6

## Slide 138
指令 | 指令状态 |  | 
 | 发射 | 执行 | 写回结果
L.D F6,34(R2) |  |  | 
L.D F2,45(R3) |  |  | 
MUL.D F0,F2,F4 |  | 1 | 
SUB.D F8,F6,F2 |  | 1 | 
DIV.D F10,F0,F6 |  |  | 
ADD.D F6,F8,F2 |  |  | 
站名 | 保留站 |  |  |  |  |  | 
 | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
Load1 | N |  |  |  |  |  | 
Load2 | N |  |  |  |  |  | 
Add1 | Y | SUB | Mem[34+Regs[R2]] | Mem[45+Regs[R3]] |  |  | 
Add2 | Y | ADD |  | Mem[45+Regs[R3]] | Add1 |  | 
Add3 |  |  |  |  |  |  | 
Mult1 | Y | MUL | Mem[45+Regs[R3]] | Regs[F4] |  |  | 
Mult2 | Y | DIV |  | Mem[34+Regs[R2]] | Mult1 |  | 
寄存器状态 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
字段 | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | … | F30
Qi | Mult1 | Mem[45+Regs[R3]] |  | Add2 | Add1 | Mult2 |  |  | 
CLOCK：6
21 之 7

## Slide 139
指令 | 指令状态 |  | 
 | 发射 | 执行 | 写回结果
L.D F6,34(R2) |  |  | 
L.D F2,45(R3) |  |  | 
MUL.D F0,F2,F4 |  | 2 | 
SUB.D F8,F6,F2 |  | 2 | 
DIV.D F10,F0,F6 |  |  | 
ADD.D F6,F8,F2 |  |  | 
站名 | 保留站 |  |  |  |  |  | 
 | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
Load1 | N |  |  |  |  |  | 
Load2 | N |  |  |  |  |  | 
Add1 | Y | SUB | Mem[34+Regs[R2]] | Mem[45+Regs[R3]] |  |  | 
Add2 | Y | ADD |  | Mem[45+Regs[R3]] | Add1 |  | 
Add3 |  |  |  |  |  |  | 
Mult1 | Y | MUL | Mem[45+Regs[R3]] | Regs[F4] |  |  | 
Mult2 | Y | DIV |  | Mem[34+Regs[R2]] | Mult1 |  | 
寄存器状态 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
字段 | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | … | F30
Qi | Mult1 | Mem[45+Regs[R3]] |  | Add2 | Add1 | Mult2 |  |  | 
CLOCK：7
21 之 8

## Slide 140
指令 | 指令状态 |  | 
 | 发射 | 执行 | 写回结果
L.D F6,34(R2) |  |  | 
L.D F2,45(R3) |  |  | 
MUL.D F0,F2,F4 |  | 3 | 
SUB.D F8,F6,F2 |  |  | 
DIV.D F10,F0,F6 |  |  | 
ADD.D F6,F8,F2 |  |  | 
站名 | 保留站 |  |  |  |  |  | 
 | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
Load1 | N |  |  |  |  |  | 
Load2 | N |  |  |  |  |  | 
Add1 | N |  |  |  |  |  | 
Add2 | Y | ADD | Mem[34+Regs[R2]]- Mem[45+Regs[R3] | Mem[45+Regs[R3]] |  |  | 
Add3 |  |  |  |  |  |  | 
Mult1 | Y | MUL | Mem[45+Regs[R3]] | Regs[F4] |  |  | 
Mult2 | Y | DIV |  | Mem[34+Regs[R2]] | Mult1 |  | 
寄存器状态 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
字段 | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | … | F30
Qi | Mult1 | Mem[45+Regs[R3]] |  | Add2 | Mem[34+Regs[R2]]-Mem[45+Regs[R3]] | Mult2 |  |  | 
CLOCK：8
21 之 9

## Slide 141
指令 | 指令状态 |  | 
 | 发射 | 执行 | 写回结果
L.D F6,34(R2) |  |  | 
L.D F2,45(R3) |  |  | 
MUL.D F0,F2,F4 |  | 4 | 
SUB.D F8,F6,F2 |  |  | 
DIV.D F10,F0,F6 |  |  | 
ADD.D F6,F8,F2 |  | 1 | 
站名 | 保留站 |  |  |  |  |  | 
 | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
Load1 | N |  |  |  |  |  | 
Load2 | N |  |  |  |  |  | 
Add1 | N |  |  |  |  |  | 
Add2 | Y | ADD | Mem[34+Regs[R2]]- Mem[45+Regs[R3] | Mem[45+Regs[R3]] |  |  | 
Add3 |  |  |  |  |  |  | 
Mult1 | Y | MUL | Mem[45+Regs[R3]] | Regs[F4] |  |  | 
Mult2 | Y | DIV |  | Mem[34+Regs[R2]] | Mult1 |  | 
寄存器状态 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
字段 | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | … | F30
Qi | Mult1 | Mem[45+Regs[R3]] |  | Add2 | Mem[34+Regs[R2]]- Mem[45+Regs[R3]] | Mult2 |  |  | 
CLOCK：9
21 之 10

## Slide 142
指令 | 指令状态 |  | 
 | 发射 | 执行 | 写回结果
L.D F6,34(R2) |  |  | 
L.D F2,45(R3) |  |  | 
MUL.D F0,F2,F4 |  | 5 | 
SUB.D F8,F6,F2 |  |  | 
DIV.D F10,F0,F6 |  |  | 
ADD.D F6,F8,F2 |  | 2 | 
站名 | 保留站 |  |  |  |  |  | 
 | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
Load1 | N |  |  |  |  |  | 
Load2 | N |  |  |  |  |  | 
Add1 | N |  |  |  |  |  | 
Add2 | Y | ADD | Mem[34+Regs[R2]]-Mem[45+Regs[R3] | Mem[45+Regs[R3]] |  |  | 
Add3 |  |  |  |  |  |  | 
Mult1 | Y | MUL | Mem[45+Regs[R3]] | Regs[F4] |  |  | 
Mult2 | Y | DIV |  | Mem[34+Regs[R2]] | Mult1 |  | 
寄存器状态 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
字段 | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | … | F30
Qi | Mult1 | Mem[45+Regs[R3]] |  | Add2 | Mem[34+Regs[R2]]-Mem[45+Regs[R3]] | Mult2 |  |  | 
CLOCK：10
21 之 11

## Slide 143
指令 | 指令状态 |  | 
 | 发射 | 执行 | 写回结果
L.D F6,34(R2) |  |  | 
L.D F2,45(R3) |  |  | 
MUL.D F0,F2,F4 |  | 6 | 
SUB.D F8,F6,F2 |  |  | 
DIV.D F10,F0,F6 |  |  | 
ADD.D F6,F8,F2 |  |  | 
站名 | 保留站 |  |  |  |  |  | 
 | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
Load1 | N |  |  |  |  |  | 
Load2 | N |  |  |  |  |  | 
Add1 | N |  |  |  |  |  | 
Add2 | N |  |  |  |  |  | 
Add3 |  |  |  |  |  |  | 
Mult1 | Y | MUL | Mem[45+Regs[R3]] | Regs[F4] |  |  | 
Mult2 | Y | DIV |  | Mem[34+Regs[R2]] | Mult1 |  | 
寄存器状态 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
字段 | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | … | F30
Qi | Mult1 | Mem[45+Regs[R3]] |  | … | Mem[34+Regs[R2]]-Mem[45+Regs[R3]] | Mult2 |  |  | 
CLOCK：11
21 之 12

## Slide 144
指令 | 指令状态 |  | 
 | 发射 | 执行 | 写回结果
L.D F6,34(R2) |  |  | 
L.D F2,45(R3) |  |  | 
MUL.D F0,F2,F4 |  | 7 | 
SUB.D F8,F6,F2 |  |  | 
DIV.D F10,F0,F6 |  |  | 
ADD.D F6,F8,F2 |  |  | 
站名 | 保留站 |  |  |  |  |  | 
 | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
Load1 | N |  |  |  |  |  | 
Load2 | N |  |  |  |  |  | 
Add1 | N |  |  |  |  |  | 
Add2 | N |  |  |  |  |  | 
Add3 |  |  |  |  |  |  | 
Mult1 | Y | MUL | Mem[45+Regs[R3]] | Regs[F4] |  |  | 
Mult2 | Y | DIV |  | Mem[34+Regs[R2]] | Mult1 |  | 
寄存器状态 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
字段 | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | … | F30
Qi | Mult1 | … |  | … | … | Mult2 |  |  | 
CLOCK：12
21 之 13

## Slide 145
指令 | 指令状态 |  | 
 | 发射 | 执行 | 写回结果
L.D F6,34(R2) |  |  | 
L.D F2,45(R3) |  |  | 
MUL.D F0,F2,F4 |  | 8 | 
SUB.D F8,F6,F2 |  |  | 
DIV.D F10,F0,F6 |  |  | 
ADD.D F6,F8,F2 |  |  | 
站名 | 保留站 |  |  |  |  |  | 
 | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
Load1 | N |  |  |  |  |  | 
Load2 | N |  |  |  |  |  | 
Add1 | N |  |  |  |  |  | 
Add2 | N |  |  |  |  |  | 
Add3 |  |  |  |  |  |  | 
Mult1 | Y | MUL | Mem[45+Regs[R3]] | Regs[F4] |  |  | 
Mult2 | Y | DIV |  | Mem[34+Regs[R2]] | Mult1 |  | 
寄存器状态 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
字段 | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | … | F30
Qi | Mult1 | … |  | … | … | Mult2 |  |  | 
CLOCK：13
21 之 14

## Slide 146
指令 | 指令状态 |  | 
 | 发射 | 执行 | 写回结果
L.D F6,34(R2) |  |  | 
L.D F2,45(R3) |  |  | 
MUL.D F0,F2,F4 |  | 9 | 
SUB.D F8,F6,F2 |  |  | 
DIV.D F10,F0,F6 |  |  | 
ADD.D F6,F8,F2 |  |  | 
站名 | 保留站 |  |  |  |  |  | 
 | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
Load1 | N |  |  |  |  |  | 
Load2 | N |  |  |  |  |  | 
Add1 | N |  |  |  |  |  | 
Add2 | N |  |  |  |  |  | 
Add3 |  |  |  |  |  |  | 
Mult1 | Y | MUL | Mem[45+Regs[R3]] | Regs[F4] |  |  | 
Mult2 | Y | DIV |  | Mem[34+Regs[R2]] | Mult1 |  | 
寄存器状态 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
字段 | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | … | F30
Qi | Mult1 | … |  | … | … | Mult2 |  |  | 
CLOCK：14
21 之 15

## Slide 147
指令 | 指令状态 |  | 
 | 发射 | 执行 | 写回结果
L.D F6,34(R2) |  |  | 
L.D F2,45(R3) |  |  | 
MUL.D F0,F2,F4 |  | 10 | 
SUB.D F8,F6,F2 |  |  | 
DIV.D F10,F0,F6 |  |  | 
ADD.D F6,F8,F2 |  |  | 
站名 | 保留站 |  |  |  |  |  | 
 | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
Load1 | N |  |  |  |  |  | 
Load2 | N |  |  |  |  |  | 
Add1 | N |  |  |  |  |  | 
Add2 | N |  |  |  |  |  | 
Add3 |  |  |  |  |  |  | 
Mult1 | Y | MUL | Mem[45+Regs[R3]] | Regs[F4] |  |  | 
Mult2 | Y | DIV |  | Mem[34+Regs[R2]] | Mult1 |  | 
寄存器状态 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
字段 | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | … | F30
Qi | Mult1 | … |  | … | … | Mult2 |  |  | 
CLOCK：15
21 之 16

## Slide 148
指令 | 指令状态 |  | 
 | 发射 | 执行 | 写回结果
L.D F6,34(R2) |  |  | 
L.D F2,45(R3) |  |  | 
MUL.D F0,F2,F4 |  |  | 
SUB.D F8,F6,F2 |  |  | 
DIV.D F10,F0,F6 |  |  | 
ADD.D F6,F8,F2 |  |  | 
站名 | 保留站 |  |  |  |  |  | 
 | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
Load1 | N |  |  |  |  |  | 
Load2 | N |  |  |  |  |  | 
Add1 | N |  |  |  |  |  | 
Add2 | N |  |  |  |  |  | 
Add3 |  |  |  |  |  |  | 
Mult1 | N |  |  |  |  |  | 
Mult2 | Y | DIV | Mem[45+Regs[R3]* Regs[F4] | Mem[34+Regs[R2]] |  |  | 
寄存器状态 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
字段 | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | … | F30
Qi | Mem[45+Regs[R3]* Regs[F4] | … |  | … | … | Mult2 |  |  | 
CLOCK：16
21 之 17

## Slide 149
指令 | 指令状态 |  | 
 | 发射 | 执行 | 写回结果
L.D F6,34(R2) |  |  | 
L.D F2,45(R3) |  |  | 
MUL.D F0,F2,F4 |  |  | 
SUB.D F8,F6,F2 |  |  | 
DIV.D F10,F0,F6 |  | 1 | 
ADD.D F6,F8,F2 |  |  | 
站名 | 保留站 |  |  |  |  |  | 
 | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
Load1 | N |  |  |  |  |  | 
Load2 | N |  |  |  |  |  | 
Add1 | N |  |  |  |  |  | 
Add2 | N |  |  |  |  |  | 
Add3 |  |  |  |  |  |  | 
Mult1 | N |  |  |  |  |  | 
Mult2 | Y | DIV | Mem[45+Regs[R3]* Regs[F4] | Mem[34+Regs[R2]] |  |  | 
寄存器状态 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
字段 | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | … | F30
Qi | Mem[45+Regs[R3]* Regs[F4] | … |  | … | … | Mult2 |  |  | 
CLOCK：17
21 之 18

## Slide 150
……
21 之 19

## Slide 151
指令 | 指令状态 |  | 
 | 发射 | 执行 | 写回结果
L.D F6,34(R2) |  |  | 
L.D F2,45(R3) |  |  | 
MUL.D F0,F2,F4 |  |  | 
SUB.D F8,F6,F2 |  |  | 
DIV.D F10,F0,F6 |  | 40 | 
ADD.D F6,F8,F2 |  |  | 
站名 | 保留站 |  |  |  |  |  | 
 | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
Load1 | N |  |  |  |  |  | 
Load2 | N |  |  |  |  |  | 
Add1 | N |  |  |  |  |  | 
Add2 | N |  |  |  |  |  | 
Add3 |  |  |  |  |  |  | 
Mult1 | N |  |  |  |  |  | 
Mult2 | Y | DIV | Mem[45+Regs[R3]* Regs[F4] | Mem[34+Regs[R2]] |  |  | 
寄存器状态 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
字段 | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | … | F30
Qi | Mem[45+Regs[R3]* Regs[F4] | … |  | … | … | Mult2 |  |  | 
CLOCK：56
21 之 20

## Slide 152
指令 | 指令状态 |  | 
 | 发射 | 执行 | 写回结果
L.D F6,34(R2) |  |  | 
L.D F2,45(R3) |  |  | 
MUL.D F0,F2,F4 |  |  | 
SUB.D F8,F6,F2 |  |  | 
DIV.D F10,F0,F6 |  |  | 
ADD.D F6,F8,F2 |  |  | 
站名 | 保留站 |  |  |  |  |  | 
 | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
Load1 | N |  |  |  |  |  | 
Load2 | N |  |  |  |  |  | 
Add1 | N |  |  |  |  |  | 
Add2 | N |  |  |  |  |  | 
Add3 |  |  |  |  |  |  | 
Mult1 | N |  |  |  |  |  | 
Mult2 | N |  |  |  |  |  | 
寄存器状态 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
字段 | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | … | F30
Qi | … |  |  | … | … | Mem[45+Regs[R3]* Regs[F4]/ Mem[34+Regs[R2]] |  |  | 
CLOCK：57
21 之 21

## Slide 153: 控制相关
本章内容>>相关性分析技术
基本概念
条件转移的影响
条件转移的处理
中断的处理

## Slide 154: 基本概念
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关
因程序的执行方向可能被改变而引起的相关，也称为全局相关（而将前面介绍的其他相关称为局部相关）。可能改变程序执行方向的指令主要包括：无条件转移、条件转移、子程序调用、中断等。
2 之 1

## Slide 155: 举 例
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关
指 令 | 时钟 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
分支指令 | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  | 
分支后继 |  | IF | IF | ID | EX | MEM | WB |  | 
分支后继+1 |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB | 
分支后继+2 |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB
2 之 2

## Slide 156: 条件转移的影响
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关
对于一条有k个流水段的指令流水线，在最坏情况下每一次条件转移（条件分支）指令将造成k-1个时钟的“停顿”；假设条件转移指令在一般程序中所占的比例为p，转移成功的概率为q。则n条指令的总执行时间是：
3 之 1

## Slide 157: 条件转移的影响
有条件转移影响的流水线吞吐率
有条件转移影响的最大流水线吞吐率
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关
3 之 2

## Slide 158: 条件转移的影响
流水线吞吐率下降的比例
例子
据统计：在一些典型程序中p=20%、q=60%，对于有8个流水段的指令流水线，最大吞吐率会下降46%；对于有10个流水段的指令流水线，最大吞吐率会下降52%。条件转移指令对指令流水线的影响很大，必须采取措施降低影响。
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关
3 之 3

## Slide 159: 条件转移的处理
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关
条件出来前
  提前形成条件码
  预测
条件出来后
  停顿

## Slide 160: 提前形成条件码
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>条件转移的处理
可在运算开始或中间产生条件码
在绝大多数情况下，只要在运算部件的入口处设置一个比较器，通过比较两个操作数的符号或者阶码就能够提前形成结果的正负号、是否为0、是否溢出等条件码。如果在一个时钟周期之内产生条件码，则正好可以提供给下一条条件转移指令使用，这样流水线就不会“断流”。
例如：Amdahl 470V/6计算机在运算部件的入口处设置一个LOCK部件来预判条件码。
3 之 1

## Slide 161: 提前形成条件码
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>条件转移的处理
加快循环内条件码形成
编译前：
LOAD R1,NUM ;循环次数初值装入R1
LOOP： …… ;循环体开始
……
DEC R1 ;循环次数减“1”
BNE LOOP ;测试循环是否则结束
HALT ;程序结束
NUM： n
3 之 2

## Slide 162: 提前形成条件码
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>条件转移的处理
加快循环内条件码形成
编译后：
LOAD R1,NUM ;循环次数装入R1中
LOOP: LDEC R1 ;一条专用的循环次数减1指令
…… ;循环体开始
……
LBNE LOOP;一条专用的测试循环是否结束的指令
HALT ;程序结束
NUM: n ;循环次数
【提示】指令LDEC和LBNE使用专用的条件码寄存器。
3 之 3

## Slide 163: 预 测
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>条件转移的处理
思想
预测的后续处理
  分支现场的保护及恢复
  预防预测不中时的加速处理
提高预测命中率
  静态预测
  动态预测

## Slide 164: 思 想
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>条件转移的处理>>预测
选取发生概率较高的分支为预测方向，运行但不写回结果。若猜对，继续执行；否则，作废预测方向的执行，返回实际转移处。
时间
t
i+1
i+2
…
i+k-3
i+k-2
输出
输入
i-1
i
p
p+1
…
p+k-4
p+k-3
输出
形成条件
码的指令
条件转
移指令
形成转移条件
转移不成功
转移成功

## Slide 165: 分支现场的保护 及恢复
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>条件转移的处理>>预测
问题
  当分支方向预测错误，不仅要浪费时间，更严重的是可能造成程序执行结果发生错误，因此要能恢复分支点处的原有现场。
解决
  只进行指令译码和准备好运算所需的操作数，在转移条件没有形成之前不执行运算；
  一直执行到运算完成，但不送回运算结果；
  把可能被破坏的原始状态都用后援寄存器保存起来（此方法实现效率较高）。

## Slide 166: 预防预测不中时的 加速处理
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>条件转移的处理>>预测
可以设置两个指令目标缓冲栈。当指令分析器分析到条件转移指令时，一个指令目标缓冲栈按照转移成功方向预取指令，另一个指令目标缓冲栈按照转移不成功方向预取指令。不管转移是否成功都可以继续分析指令目标缓冲栈中的指令。

## Slide 167: 静态预测
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>条件转移的处理>>预测
通过软件（编译器）来预测条件转移指令的执行，转移猜测的方向是固定的（静态），要么总是预测不成功转移（主要），要么总是预测成功转移。不管哪一种都需要编译器来优化性能，即把发生概率高的分支安排在猜测方向。
i←n
循环体
i←i-1
i > 0
Y
N
i←n
循环体
i←i-1
i <= 0
Y
N
① 编译前
② 编译后
8 之 1

## Slide 168: 延迟转移
思想
从逻辑上“延长”条件转移指令的执行时间。把延迟转移看成是由原来的条件转移指令和若干个延迟槽（对MIPS基本流水线就是一个）构成，不管条件转移指令是否成功转移，都要按顺序执行延迟槽中的指令。
例子
  条件转移指令
  延迟槽1（顺序后续指令1）
  ……
  延迟槽m（顺序后续指令m）
  顺序后续指令
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>条件转移的处理>>预测
8 之 2

## Slide 169: 例:MIPS基本流水线
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>条件转移的处理>>预测
不成功转移 | 条件转移指令i | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  | 
 | 延迟槽指令 i+1 |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  | 
 | 指令 i+2 |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  | 
 | 指令 i+3 |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB | 
 | 指令 i+4 |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB
成功转移 | 条件转移指令i | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  | 
 | 延迟槽指令 i+1 |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  | 
 | 分支目标指令j |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  | 
 | 分支目标指令j+1 |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB | 
 | 分支目标指令j+2 |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB
8 之 3

## Slide 170: 延迟转移中的指令调度
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>条件转移的处理>>预测
调度目的
在延迟槽中放入有用的指令。由编译器完成，延迟转移技术能否带来好处取决于编译器能否把有用的指令调度到延迟槽中。
调度方法
  从前调度
  从目标处调度
  从失败处调度
8 之 4

## Slide 171: 三种指令调度方法
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>条件转移的处理>>预测
8 之 5

## Slide 172: 指令调度方法的比较
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>条件转移的处理>>预测
调 度 策 略
对调度的要求
什么情况下起作用
从 前 调 度
从目标处调度
从失败处调度
必须保证在不成功转移时执行被调
度的指令不会导致错误。
有可能需要复制指令
被调度的指令必须与条件转移指令
无关
必须保证在成功转移时执行被调度 的指令不会导致错误
任何情况
成功转移时
(但由于复制指令，有 可能会增大程序空间)
不成功转移时
8 之 6

## Slide 173: 指令取消技术
延迟转移技术受到两个方面的限制：
  可以被放入延迟槽中的指令要满足一定的条件
  编译器预测分支转移方向的能力
进一步改进：指令取消技术
当条件转移指令的实际执行方向和事先所预测的一样时，执行延迟槽中的指令，否则就将延迟槽中的指令转化成一个空操作。
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>条件转移的处理>>预测
8 之 7

## Slide 174: 例:预测成功转移下的指令取消技术
预测失败 | 条件转移指令i | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  | 
 | 延迟槽指令 i+1 |  | IF | idle | idle | idle | idle |  |  | 
 | 指令 i+2 |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  | 
 | 指令 i+3 |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB | 
 | 指令 i+4 |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB
预测成功 | 条件转移指令i | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  | 
 | 延迟槽指令 i+1 |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  | 
 | 分支目标指令j |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  | 
 | 分支目标指令j+1 |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB | 
 | 分支目标指令j+2 |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>条件转移的处理>>预测
8 之 8

## Slide 175: 动态预测
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>条件转移的处理>>预测
转移预测缓冲器
相关转移预测器
自适应预测器
分支目标缓冲器

## Slide 176: 转移预测缓冲器
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>条件转移的处理>>预测>>动态预测
思想
实现
  1bit转移预测缓冲器
  2bit转移预测缓冲器
性能

## Slide 177: 思 想
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>条件转移的处理>>预测>>动态预测>>转移预测缓冲器
转移预测缓冲器也称为转移历史表（BHT：Branch History Table），预测只依赖本条件转移指令的历史信息（局部信息）。
具体实现为：设置一个较小的、按照条件转移指令的低位地址部分进行访问的存储器（每个表项对应一条条件转移指令）；在执行条件转移指令时，将转移成功或不成功的信息记录在该存储器中相应表项中；当下次再执行到该条件转移指令时，转移预测逻辑就根据记录的信息来预测是否转移。
2 之 1

## Slide 178: 示意图
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>条件转移的处理>>预测>>动态预测>>转移预测缓冲器
2 之 2

## Slide 179: 1bit转移预测缓冲器 — 方法
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>条件转移的处理>>预测>>动态预测>>转移预测缓冲器
在BHT中每个表项中只设置1bit，用以说明该条件转移指令最近成功转移情况。该方法的有限状态机（状态转换图）为：
缺点：即使条件转移指令大多数情况下总是转移成功（例如：循环），但也有可能错误地预测两次。
解决：引入2bit转移预测缓冲器。

## Slide 180: 2bit转移预测缓冲器 — 方法
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>条件转移的处理>>预测>>动态预测>>转移预测缓冲器
在BHT中每个表项中设置2bit，用以记录条件转移指令最近2次转移是否成功的信息。当预测不成功达到2次时才改变其预测方向。当表项的值大于等于2（22-1），则预测转移成功，否则预测转移不成功。
2 之 1
预测转移不成功
预测转移成功

## Slide 181: nbit转移预测缓冲器 — 推而广之
在BHT中每个表项中设置nbit预测位，用以记录最近n次转移是否成功的信息。当表项的值大于等于2n-1，则预测转移成功，否则预测转移不成功。
在绝大多数系统中，往往采用2bit BHT，而不采用nbit BHT。
BHT方法只在以下情况下才有用：判定条件转移是否成功所需的时间大于确定条件转移目标地址所需的时间。对于MIPS基本流水线，由于判定条件转移是否成功和计算条件转移目标地址都是在ID段完成，所以BHT方法不会给该流水线带来好处。
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>条件转移的处理>>预测>>动态预测>>转移预测缓冲器
2 之 2

## Slide 182
BHT的性能
结论：一般来说，采用4K的BHT就可以了。

## Slide 183: 相关转移预测器
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>条件转移的处理>>预测>>动态预测
思想
实现
  （1，1）预测器
  （m，n）预测器
性能

## Slide 184: 思 想
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>条件转移的处理>>预测>>动态预测>>相关预测器
依靠已经发生过的其他条件转移指令的历史信息（全局信息）来进行预测，可以提高预测的精确度。
C语言程序
  if (d= =0)
  d=1;
  if (d= =1)
  {…}
MIPS代码
BNEZ R1,L1 ;分支b1(d!=0)
DADDIU R1,R0,#1 ;d= =0,so d=1
L1:DADDIU R3,R1,#-1
BNEZ R3,L2 ;分支b2(d!=1)
…
L2:
若b1不被执行，则b2也不会被执行

## Slide 185: （1，1）预测器 — 方法
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>条件转移的处理>>预测>>动态预测>>相关预测器
根据前一次其它条件转移指令的行为去从一对1bit预测器中进行选择。即：每个条件转移指令需设置一对1bit预测器，其中1bit用于前一次其它条件转移指令未成功转移时的预测，另1bit用于前一次其它条件转移指令成功转移时的预测。
预测位1bit/1bit | 未成功转移分支 | 成功转移分支
NT/NT | NT | NT
NT/T | NT | T
T/NT | T | NT
T/T | T | T
2 之 1

## Slide 186: （1，1）预测器 — 举例
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>条件转移的处理>>预测>>动态预测>>相关预测器
2 之 2
 | d=? | 对b1的预测 | b1的实际动作 | 对b1的新预测 | 对b2的预测 | b2的实际动作 | 对b2的新预测
1bit转移预测器 （全部失败） | 2 | NT | T | T | NT | T | T
 | 0 | T | NT | NT | T | NT | NT
 | 2 | NT | T | T | NT | T | T
 | 0 | T | NT | NT | T | NT | NT
(1,1) 预测器 （仅1次失败） | 2 | NT/NT | T | T/NT | NT/NT | T | NT/T
 | 0 | T/NT | NT | T/NT | NT/T | NT | NT/T
 | 2 | T/NT | T | T/NT | NT/T | T | NT/T
 | 0 | T/NT | NT | T/NT | NT/T | NT | NT/T

## Slide 187: （m，n）预测器 — 方法
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>条件转移的处理>>预测>>动态预测>>相关预测器
根据前m次其它条件转移指令的行为去从2m个nbit预测器中进行选择。即：每个条件转移指令需设置2m个nbit预测器，分别用于前m次其它条件转移指令的2m个行为的预测。
具体硬件实现为：最近m个条件转移指令的全局历史记录可以记录在一个mbit移位寄存器中，每1bit记录着该条件转移指令是否转移。对相关转移预测缓冲器的访问可由条件转移指令的低位拼接上mbit全局历史记录而得到。
2 之 1

## Slide 188: （2，2）预测器 — 举例
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>条件转移的处理>>预测>>动态预测>>相关预测器
2 之 2
Branch address (low 4 bits)
2-bits per branch local predictors
Prediction
2-bit global
branch history
(01 = not taken then taken)
Num of bits in an (m, n) predictor ：
2m×n×Number of prediction entries selected by the branch address

## Slide 189
相关转移预测缓冲器的性能
提示：
2bit转移预测缓冲器也可称为（0，2）预测器。（0，2）预测器和（2，2）预测器最受欢迎。

## Slide 190: 自适应预测器 — 思想
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>条件转移的处理>>预测>>动态预测
转移预测缓冲器和相关转移预测器都是转移历史表（BHT），前者使用局部信息，而后者使用全局信息。本方法通过设置两个预测器，一个基于局部信息，另一个基于全局信息，并使用一个选择器来组合它们，希望为合适的条件转移指令选择合适的预测器。
3 之 1

## Slide 191: 自适应预测器 — 实现
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>条件转移的处理>>预测>>动态预测
×／×：前一个×表示预测器1预测的情况；后一个×表示预测器2预测的情况；其中0表示预测错误，1表示预测正确。
3 之 2

## Slide 192: 自适应预测器 — 比较
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>条件转移的处理>>预测>>动态预测
3 之 3

## Slide 193: 分支目标缓冲器 — 思想
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>条件转移的处理>>预测>>动态预测
分支目标缓冲器（Branch Target Buffer）采用一个小容量的高速缓冲器保存最近成功转移的k条条件转移指令的“条件转移指令地址”和“预测的分支目标地址” ，“条件转移指令地址”字段采用全相联方式进行访问。当程序执行到一条指令时，将当前指令地址与BTB中的所有“条件转移指令地址”进行比较，如相符，则预测本次成功转移，并用“预测的分支目标地址”预取指令；如不符，直接取下一条指令。在实际转移条件形成之后，修改BTB中相应内容。
6 之 1

## Slide 194: 分支目标缓冲器 — 举例
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>条件转移的处理>>预测>>动态预测
6 之 2

## Slide 195
6 之 3
BTB的工作流程

## Slide 196: 分支目标缓冲器 — 延迟分析
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>条件转移的处理>>预测>>动态预测
6 之 4
指令在BTB中？ | 预测 | 实际情况 | 延迟周期
是 | 成功 | 成功 | 0
是 | 成功 | 不成功 | 2
不是 |  | 成功 | 2
不是 |  | 不成功 | 0

## Slide 197: 分支目标缓冲器 — 另一种形式
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>条件转移的处理>>预测>>动态预测
在BTB中增设一个至少是2bit的“分支历史表”字段（BHT），其实就是BTB和BHT的结合
“分支指令地址”字段存放所有执行过的分支指令地址
6 之 5

## Slide 198: 分支目标缓冲器 — 优化
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>条件转移的处理>>预测>>动态预测
在BTB中存储一条或多条目标指令，而不是预测的目标地址。
更快地获得分支目标处的指令，也可以一次提供分支目标处的多条指令，这对于多流出处理器是很有必要的
6 之 6

## Slide 199: 中断的处理
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关
问题：
当中断发生时，流水线中有多条指令在执行，那么断点究竟在哪一条指令呢？
解决：
不精确断点
精确断点

## Slide 200: 不精确断点
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>中断的处理
让已经进入流水线的所有指令都执行完成，断点就是最后进入流水线的那条指令的地址。例如：下图中不精确断点地址是i+5。
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
i+5
i+4
i+3
i+2
i+1
i
i-1
i-2
输入
输出
申请中断
不精确断点
2 之 1

## Slide 201: 不精确断点
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>中断的处理
特点
所需硬件少，控制逻辑相对比较简单，主要缺点是中断响应时间稍长些。
应用
在早期生产的一批大型流水线处理机中，许多采用了不精确断点法。可用于处理I/O中断等类型中断。
2 之 2

## Slide 202: 精确断点
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>中断的处理
由哪一条指令的程序性中断或故障发出的中断请求，断点就是这条指令的地址。例如：下图中精确断点地址是i。
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
i+5
i+4
i+3
i+2
i+1
i
i-1
i-2
输入
输出
申请中断
精确断点
2 之 1

## Slide 203: 精确断点
本章内容>>相关性分析技术>>控制相关>>中断的处理
特点
所需硬件代价较高，控制逻辑相对比较复杂。
应用
近期生产的流水线处理机一般采用精确断点法。可用于处理程序性中断和机器故障等类型中断。
2 之 2

## Slide 204: 综合应用 （基于硬件的前瞻执行）
本章内容>>相关性分析技术
综合前面的思想，我们介绍一个基于Tomasulo算法、预测执行和保持精确异常的硬件实现技术，此方法已经在一系列处理器（PowerPC 603/604/G3/G4、MIPS R10000/R12000、Intel Pentium Ⅱ/Ⅲ/4、Alpha 21264和AMD K5/K6/Athlon）上实现了。
2 之 1

## Slide 205: 综合应用 （基于硬件的前瞻执行）
本章内容>>相关性分析技术
思想
实现
举例
2 之 2

## Slide 206: 思 想
本章内容>>相关性分析技术>>综合应用
指令按序发射、乱序执行、乱序完成和按序提交。在指令提交之前应该避免任何无法恢复的行为发生（即：指令执行之后产生的结果可以直接被其它指令使用，但不必做任何不能恢复的更新操作，直到确定该指令不是预测指令之后，才再做完更新操作），这样才能实现预测错误后的恢复和实现精确异常。

## Slide 207
Tomasulo+预测执行的MIPS浮点部件结构
主要改变：增加了ROB，去掉了写数缓冲器（可由ROB代替）。
6 之 1

## Slide 208: 重排序缓冲器 (ROB)
ROB用于在指令执行结束和指令提交之间保存指令的执行结果：按FIFO的次序存放指令，即指令发射的次序；当指令执行完成时，将结果放在ROB；当指令提交时，将ROB顶部的数值放到寄存器中，数据结构为：
指令类型：用于指出指令是何种类型：分支（没有目的）/store（内存地址作为目的）/寄存器操作（ALU操作或load，寄存器作为目的）。
目的地址：寄存器号(ALU/load)/内存地址(store)。
数值字段：保存指令提交前的结果。
就绪字段：表示指令是否已经执行结束/结果就绪？
本章内容>>相关性分析技术>>综合应用
6 之 2

## Slide 209: 指令执行过程 — 之一
本章内容>>相关性分析技术>>综合应用
发射
从浮点操作队列中取得一条指令。如果相应保留站和重排序缓冲器ROB空闲（即：没有结构/资源冲突），则可以发射指令和发送数据。
执行
对操作数进行相应的操作。当指令所需要的源操作数都准备好，就可以执行该运算；否则监视CDB等待源操作数。
6 之 3

## Slide 210: 指令执行过程 — 之二
本章内容>>相关性分析技术>>综合应用
写回结果
当计算结果出来之后，送至CDB，再从CDB写入重排序缓冲器ROB，从而可以送到任何等待该结果的保留站中。
提交
当一个指令到达ROB的头部时，如果是预测错误的分支指令，则从ROB中去除该指令并从分支的正确方向开始执行；否则用ROB中的值更新相应寄存器/内存单元，并从ROB中去除该指令。
6 之 4

## Slide 211
指令执行的具体过程
6 之 5

## Slide 212
指令执行的具体过程
6 之 6

## Slide 213: 举 例
本章内容>>相关性分析技术>>综合应用
程序
L.D F6,34(R2)
L.D F2,45(R3)
MUL.D F0,F2,F4
SUB.D F8,F2,F6
DIV.D F10,F0,F6
ADD.D F6,F8,F2
假设
各指令在“发射”和“写回结果”所花时钟周期数都为1，在“执行”阶段所花时钟周期数分别为：L.D为2，ADD.D和SUB.D为2，MUL.D为10，DIV.D为40。
2 之 1

## Slide 214
2 之 2
当MUL.D准备提交时的状态

## Slide 215: 循环处理
本章内容>>相关性分析技术
调度技术
循环展开
软件流水
实验环境

## Slide 216: 实验环境
本章内容>>相关性分析技术>>循环的处理
在MIPS扩展流水线中，为解决RAW冲突所需的延迟时间
Instruction Instruction Latency producing result using result in cycles
FP ALU op Another FP ALU op 3
FP ALU op Store double 2
Load double FP ALU op 1
Load double Store double 0
Integer op Branch 1
Branch 1
2 之 1

## Slide 217: 实验环境
本章内容>>相关性分析技术>>循环的处理
所用程序
for (i=1000; i>0; i=i–1)
x[i] = x[i] + s;
2 之 2
Loop: L.D F0,0(R1) ;F0=array element
ADD.D F4,F0,F2 ;add scalar in F2
S.D F4,0(R1) ;store result
DADDUI R1,R1,#-8 ;decrement pointer (DW)
BNE R1,R2,Loop ;branch R1!=R2

## Slide 218: 调度技术 — 调度前
本章内容>>相关性分析技术>>循环的处理
Clock cycle issued
Loop: L.D F0,0(R1) 1
stall 2
ADD.D F4,F0,F2 3
stall 4
stall 5
S.D F4,0(R1) 6
DADDUI R1,R1,#-8 7
stall 8
BNE R1,R2,Loop 9
stall 10
2 之 1
发射每个循环体需要10个时钟周期

## Slide 219: 调度技术 — 调度后
本章内容>>相关性分析技术>>循环的处理
Loop: L.D F0,0(R1)
DADDUI R1,R1,#-8
ADD.D F4,F0,F2
stall
BNE R1,R2,Loop ;delayed branch
S.D F4,8(R1) ;altered & interchanged
;with DADDUI
2 之 2
发射每个循环体只需6个时钟周期

## Slide 220: 循环展开
本章内容>>相关性分析技术>>循环的处理
思想
多次复制循环体代码，并调整循环出口代码。
实现
循环展开通常展开成一对循环：设循环次数为n，每次展开k次。
  第一个循环
  循环体与原来一样，循环次数为：n mod k。
  第二个循环
  循环体是原来循环体展开k次而得，循环次数为：n/k。
6 之 1

## Slide 221: 举例一 — 循环展开
Loop: L.D F0,0(R1)
ADD.D F4,F0,F2
S.D F4,0(R1)
L.D F6,-8(R1)
ADD.D F8,F6,F2
S.D F8,-8(R1)
L.D F10,-16(R1)
ADD.D F12,F10,F2
S.D F12,-16(R1)
L.D F14,-24(R1)
ADD.D F16,F14,F2
S.D F16,-24(R1)
DADDUI R1,R1,#-32
BNE R1,R2,Loop
本章内容>>相关性分析技术>>循环的处理
6 之 2

## Slide 222: 举例一 — 分析
上述循环程序展开4次，新循环体需28个时钟周期，老循环体平均需28/4=7个时钟周期。
本章内容>>相关性分析技术>>循环的处理
6 之 3

## Slide 223: 举例二 — 循环展开+调度
Loop: L.D F0,0(R1)
L.D F6,-8(R1)
L.D F10,-16(R1)
L.D F14,-24(R1)
ADD.D F4,F0,F2
ADD.D F8,F6,F2
ADD.D F12,F10,F2
ADD.D F16,F14,F2
S.D F4,0(R1)
S.D F8,-8(R1)
DADDUI R1,R1,#-32
S.D F12,16(R1)
BNE R1,R2,Loop
S.D F16,8(R1)
本章内容>>相关性分析技术>>循环的处理
6 之 4

## Slide 224: 举例二 — 分析
上述循环程序展开4次并进行调度后，新循环体需14个时钟周期，老循环体平均需14/4=3.5个时钟周期。
本章内容>>相关性分析技术>>循环的处理
6 之 5

## Slide 225: 小 结
本章内容>>相关性分析技术>>循环的处理
6 之 6
在进行循环展开和调度时，最重要的是：应该清楚指令间的相关关系，并懂得在上述相关关系下如何重组或改变（编译器或硬件实现）指令代码。
循环展开和调度可用于解决数据相关(RAW、WAR、WAW)，但收益受制于：循环开销的减少程度、代码量的大小和寄存器的数量。

## Slide 226: 软件流水 — 思想
本章内容>>相关性分析技术>>循环的处理
软件流水是一种重组循环的技术，如果循环体间是相互独立的，可以将来自不同循环体间的指令（循环控制指令除外）组成一个新循环体，在保证循环体中的相关关系的同时提高并行性。
6 之 1

## Slide 227: 软件流水 — 举例
循环i: L.D F0,0(R1)
ADD.D F4,F0,F2
S.D F4,0(R1)
循环i+1: L.D F0,0(R1)
ADD.D F4,F0,F2
S.D F4,0(R1)
循环i+2: L.D F0,0(R1)
ADD.D F4,F0,F2
S.D F4,0(R1)
DADDUI R1,R1,#-16
L.D F0,16(R1)
ADD.D F4,F0,F2
L.D F0,8(R1)
LOOP: S.D F4,16(R1)
ADD.D F4,F0,F2
L.D F0,0(R1)
BNE R1,R2,LOOP
DADDUI R1,R1,#-8
S.D F4,8(R1)
ADD.D F4,F0,F2
S.D F4,0(R1)
本章内容>>相关性分析技术>>循环的处理
装入
代码
排空
代码
6 之 2

## Slide 228: 软件流水 — 举例解释
DADDUI R1,R1,#-16 //I1:R1保存元素x[n-2]的地址
L.D F0,16(R1) //I2:取元素x[n]
ADD.D F4,F0,F2 //I3:x[n]=x[n]+F2
L.D F0,8(R1) //I4:取元素x[n-1]
LOOP: S.D F4,16(R1) //I5:存x[i+2]
ADD.D F4,F0,F2 //I6:x[i+1]=x[i+1]+F2
L.D F0,0(R1) //I7:取元素x[i]
BNE R1,R2,LOOP //I8:循环控制分支指令
DADDUI R1,R1,#-8 //I9:填充分支延时槽
S.D F4,8(R1) //I10:存x[2]
ADD.D F4,F0,F2 //I11:x[1]=x[1]+F2
S.D F4,0(R1) //I12:存x[1]
本章内容>>相关性分析技术>>循环的处理
装入
代码
排空
代码
6 之 3

## Slide 229: 软件流水 — 分析
一个软件流水循环程序从不同循环体中选取指令（I5～I7） ，因此仍然能够保证重复出现的原始循环体中的相关关系。装入（I2～I4）和排空（I10～I12）代码分别对应于软件流水循环体中的开始和结束部分。
本例中的软件流水循环体需5个时钟周期（经调度后）。
本章内容>>相关性分析技术>>循环的处理
6 之 4

## Slide 230: 软件流水 — 比较
本章内容>>相关性分析技术>>循环的处理
循环展开
  取得较好的内层循环调度
  增大目标代码
  减少的是循环控制开销（分支指令和修改循环控制变量指令）
  执行每次循环时用于充满和排空流水线的开销未减少（各n/k次）
软件流水
  取得较好的内层循环调度
  产生的代码少
  减少的是执行每次循环时用于充满和排空流水线的开销（各1次）
  循环控制开销未减少
要获得最优性能理想的方法就是结合循环展开和软件流水。
6 之 5

## Slide 231: 软件流水 — 比较(图)
本章内容>>相关性分析技术>>循环的处理
6 之 6

## Slide 232: 多指令发射技术
超标量处理机
超长指令字处理机
超流水线处理机
本章内容

## Slide 233: 超标量处理机
工作原理
调度方法
资源冲突
性能分析
本章内容>>多指令发射技术

## Slide 234: 工作原理
标量处理机
超标量处理机
本章内容>>多指令发射技术>>超标量处理机

## Slide 235: 标量处理机 — 连接图
本章内容>>多指令发射技术>>超标量处理机>>工作原理
IF
ID
FA1
FA2
FA3
MD1
MD2
MD3
AL
LS
浮点加法部件
乘除法部件
定点ALU部件
取数存数部件
WR
来自指令Cache
通用寄存器
后行写数栈
取指令
指令译码
指令执行
写回结果
3 之 1

## Slide 236: 标量处理机 — 时空图
本章内容>>多指令发射技术>>超标量处理机>>工作原理
3 之 2
IF
时钟 周期
指令
I1
I2
I3
ID
EX
WR
IF
ID
EX
WR
IF
ID
EX
WR
1
2
3
4
5
6

## Slide 237: 标量处理机 — 解释
标量处理机只有一条指令流水线，采用单发射方式：每个周期只取一条指令、只译码一条指令、只执行一条指令、只写回一个运算结果。取指部件、译码部件和写结果部件各设置一套，可以只设置一个多功能操作部件，也可以设置多个独立的操作部件；操作部件中可以采用流水线结构，也可以不采用流水线结构。设计目标是每个时钟周期平均执行一条指令，ILP的期望值1。
本章内容>>多指令发射技术>>超标量处理机>>工作原理
3 之 3

## Slide 238: 超标量处理机 — 连接图
本章内容>>多指令发射技术>>超标量处理机>>工作原理
取指令
指令译码
指令执行
写回结果
8 之 1
IF
ID
FA1
FA2
FA3
MD1
MD2
MD3
AL
LS
浮点加法部件
乘除法部件
定点ALU部件
取数存数部件
WR
IF
ID
WR
来自指令
Cache
来自指令
Cache
通用寄存器
后行写数栈
通用寄存器
后行写数栈

## Slide 239: 超标量处理机 — 时空图
本章内容>>多指令发射技术>>超标量处理机>>工作原理
8 之 2
IF
时钟 周期
指令
I1
I2
I3
ID
EX
WR
1
2
3
4
5
6
I4
I5
I6
I7
I8
IF
ID
EX
WR
IF
ID
EX
WR
IF
ID
EX
WR
IF
ID
EX
WR
IF
ID
EX
WR
IF
ID
EX
WR
IF
ID
EX
WR

## Slide 240: 超标量处理机 — 解释
本章内容>>多指令发射技术>>超标量处理机>>工作原理
8 之 3
超标量处理机必须有两条或两条以上能够同时工作的指令流水线，采用多发射方式：每个周期同时取多条指令、同时译码多条指令、同时执行多条指令、同时写回多个运算结果。需要多个取指令部件、多个指令译码部件和多个写结果部件，设置多个指令执行部件，复杂的指令执行部件一般采用流水线结构。设计目标是每个时钟周期平均执行多条指令，ILP的期望值大于1。

## Slide 241: 超标量处理机 — 定义
本章内容>>多指令发射技术>>超标量处理机>>工作原理
8 之 4
一个时钟周期内能够同时发射多条指令的处理机称为超标量处理机。目前在多数超标量处理机中，每个时钟周期硬件可以发射1～8条不等数量的指令，可以通过编译器进行静态调度（按序执行），也可以使用诸如记分板或Tomasulo算法的动态调度（乱序执行）。

## Slide 242: 超标量处理机 — 先行指令窗口(1)
本章内容>>多指令发射技术>>超标量处理机>>工作原理
8 之 5
为进一步提高超标量处理机的性能，通常采用先行指令窗口：能够从指令Cache中预取多条指令，能够对窗口内的指令进行数据相关性分析和功能部件冲突的检测。另外还应该至少有一套取指令部件和一套指令译码部件。
先行指令窗口的大小对超标量处理机的性能影响很大，目前窗口大小一般为2至8条指令。

## Slide 243: 超标量处理机 — 先行指令窗口(2)
本章内容>>多指令发射技术>>超标量处理机>>工作原理
8 之 6
IF
ID
FA1
FA2
FA3
MD1
MD2
MD3
AL
LS
浮点加法部件
乘除法部件
定点ALU部件
取数存数部件
WR
IF
ID
WR
IF
ID
先行指令窗口

## Slide 244: 超标量处理机 — 举例(1)
本章内容>>多指令发射技术>>超标量处理机>>工作原理
8 之 7
整数 部件
整数 部件
位 操作
浮点
加
乘法 部件
除法 部件
图形 部件
图形 部件
内部总线
读数/存 数部件
通用寄 存器堆
扩展寄 存器堆
目标指
令Cache
指令分配/ 转移部件
数据Cache (8KB)
指令Cache (8KB)
系统总线
32位地址总线
32位数据总线
超标量处理机MC88110的结构

## Slide 245: 超标量处理机 — 举例(2)
10个操作部件
一般分为三类：定点处理部件、浮点处理部件和图形加速部件。
两个寄存器堆
整数部件使用通用寄存器堆，32个32位寄存器；浮点部件使用扩展寄存器堆，32个80位寄存器。
两个独立的高速Cache
哈佛结构，各为8KB，采用两路组相联方式工作。
转移目标指令Cache
在有两路分支时，存放其中一路分支上的指令。
本章内容>>多指令发射技术>>超标量处理机>>工作原理
8 之 8

## Slide 246: 调度方法
根据多流水线中指令发射顺序和完成顺序的不同组合，多流水线调度可分为：（下面通过一个例子进行介绍）
顺序发射顺序完成
顺序发射乱序完成
乱序发射乱序完成
本章内容>>多指令发射技术>>超标量处理机
6 之 1

## Slide 247
顺序发射顺序完成
I1: | LOAD | R1, | A | ;R1←主存（A）单元
I2: | FADD | R2, | R1 | ;R2←(R2)+(R1)
I3: | FMUL | R3, | R4 | ;R3←(R3)×(R4)
I4: | FADD | R4, | R5 | ;R4←(R4)+(R5)
I5: | DEC | R6 |  | ;R6←(R6)-1
I6: | FMUL | R6, | R7 | ;R6←(R6)×(R7)
IF1 | ID1 | LS | WR1 |  |  |  |  |  | 
IF2 | ID2 |  | FA1 | FA2 | FA3 | WR2 |  |  | 
I3 | IF1 | ID1 | MD1 | MD2 | MD3 |  | WR1 |  | 
I4 | IF2 | ID2 |  | FA1 | FA2 | FA3 | WR2 |  | 
 | I5 | IF1 | ID1 | AL |  |  |  | WR1 | 
 | I6 | IF2 | ID2 |  | MD1 | MD2 | MD3 |  | WR2
I1
I2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
指令
时钟周期
流水线1
流水线2
6 之 2

## Slide 248
顺序发射乱序完成
I1: | LOAD | R1, | A | ;R1←主存（A）单元
I2: | FADD | R2, | R1 | ;R2←(R2)+(R1)
I3: | FMUL | R3, | R4 | ;R3←(R3)×(R4)
I4: | FADD | R4, | R5 | ;R4←(R4)+(R5)
I5: | DEC | R6 |  | ;R6←(R6)-1
I6: | FMUL | R6, | R7 | ;R6←(R6)×(R7)
IF1 | ID1 | LS | WR1 |  |  |  |  |  | 
IF2 | ID2 |  | FA1 | FA2 | FA3 | WR2 |  |  | 
I3 | IF1 | ID1 | MD1 | MD2 | MD3 | WR1 |  |  | 
I4 | IF2 | ID2 |  | FA1 | FA2 | FA3 | WR2 |  | 
 | I5 | IF1 | ID1 | AL | WR1 |  |  |  | 
 | I6 | IF2 | ID2 |  | MD1 | MD2 | MD3 | WR2 | 
I1
I2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
指令
时钟周期
流水线1
流水线2
6 之 3

## Slide 249
乱序发射乱序完成（需采用先行指令窗口）
I1: | LOAD | R1, | A | ;R1←主存（A）单元
I2: | FADD | R2, | R1 | ;R2←(R2)+(R1)
I3: | FMUL | R3, | R4 | ;R3←(R3)×(R4)
I4: | FADD | R4, | R5 | ;R4←(R4)+(R5)
I5: | DEC | R6 |  | ;R6←(R6)-1
I6: | FMUL | R6, | R7 | ;R6←(R6)×(R7)
IF1 | ID1 | LS | WR1 |  |  |  |  |  | 
IF2 | ID2 | MD1 | MD2 | MD3 | WR2 |  |  |  | 
IF3 | ID3 | FA1 | FA2 | FA3 | WR3 |  |  |  | 
I2 | IF1 | ID1 | FA1 | FA2 | FA3 | WR2 |  |  | 
I5 | IF2 | ID2 | AL | WR2 |  |  |  |  | 
 | I6 | IF1 | ID1 | MD1 | MD2 | MD3 | WR1 |  | 
I1
I3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
指令
时钟周期
I4
流水线1
流水线2
先行窗口
6 之 4

## Slide 250: 常见超标量处理机技术
本章内容>>多指令发射技术>>超标量处理机
名称 | 发射结构 | 冲突检测 | 调度 | 主要特征 | 实例
超标量（静态） | 动态 | 硬件 | 静态 | 顺序执行 | Sun UltraSPARC Ⅱ/Ⅲ
超标量（动态） | 动态 | 硬件 | 动态 | 部分乱序执行 | IBM Power2
超标量（猜测） | 动态 | 硬件 | 带猜测的动态执行 | 带猜测的乱序执行 | Pentium Ⅲ/4,MIPS R10K
6 之 5

## Slide 251: 超标量处理机设计
基于静态调度的超标量处理机
基于动态调度的超标量处理机
本章内容>>多指令发射技术>>超标量处理机
6 之 6

## Slide 252: 基于静态调度的超标量处理机
本章内容>>多指令发射技术>>超标量处理机>>超标量处理机设计
5 之 1
思想：指令按序发射，在发射时由硬件进行冲突检测，检测当前发射的指令之间以及当前发射的指令与正在执行的指令之间是否存在冲突，若有则只能发射该指令之前的指令
例：一个4-发射的静态调度超标量处理机
  在取指令阶段，流水线将从取指令部件收到1～4条指令（称为发射包）
  发射部件检测冲突，一般分两阶段实现：
    进行发射包内的冲突检测，选出初步判定可以发射的指令
    检测所选出的指令与正在执行的指令是否有冲突

## Slide 253: 设计
本章内容>>多指令发射技术>>超标量处理机>>超标量处理机设计
5 之 2
MIPS处理机是怎样实现超标量的呢？
假设：每个时钟周期发射两条指令：
1条整数型指令＋1条浮点操作指令
  其中：把load指令、store指令、分支指令归类为整数型指令
  要求：
    同时取两条指令（64位），译码两条指令（64位）
    对指令的处理包括以下步骤：
      从Cache中取两条指令
      确定那几条指令可以发射（0～2条指令）
      把它们发送到相应的功能部件

## Slide 254: 时空图
本章内容>>多指令发射技术>>超标量处理机>>超标量处理机设计
5 之 3
假设：所有的浮点指令都是加法指令，其执行时间为两个时钟周期；为简单起见，图中总是把整数指令放在浮点指令的前面。
指令类型 | 流水线工作情况 |  |  |  |  |  |  | 
整数指令 | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  | 
浮点指令 | IF | ID | EX | EX | MEM | WB |  | 
整数指令 |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  | 
浮点指令 |  | IF | ID | EX | EX | MEM | WB | 
整数指令 |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB | 
浮点指令 |  |  | IF | ID | EX | EX | MEM | WB
整数指令 |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB
浮点指令 |  |  |  | IF | ID | EX | EX | MEM

## Slide 255: 分析
本章内容>>多指令发射技术>>超标量处理机>>超标量处理机设计
5 之 4
采用“1条整数型指令＋1条浮点指令”并行发射的方式，需要增加的硬件很少
  优点：可使用不同的寄存器组和不同的功能部件
  增加的硬件
    冲突检测逻辑电路
    浮点load或浮点store指令将使用整数部件，会增加对浮点寄存器的访问冲突。故需为浮点寄存器增设一个读/写端口
    由于流水线中的指令多了一倍，定向路径也要增加

## Slide 256: 分析
本章内容>>多指令发射技术>>超标量处理机>>超标量处理机设计
5 之 5
限制超标量流水线的性能发挥的障碍
  load指令
    因为load指令有一个时钟周期的延时
    所以load后续3条指令（同一时钟周期发射的下条指令和下一时钟周期发射的2条指令）都不能使用其结果，否则就会引起停顿。
  分支延迟
    因为分支指令有一个时钟周期的延时
    所以如果分支指令是发射包中的第1条指令，则其延迟是3个时钟周期；否则就是发射包中的第2条指令，其延迟就是2个时钟周期

## Slide 257: 基于动态调度的超标量处理机
本章内容>>多指令发射技术>>超标量处理机>>超标量处理机设计
8 之 1
扩展Tomasulo算法：支持双发射超标量流水线
  每个时钟周期发射2条指令：一条是整数指令，另一条是浮点指令。
采用一种比较简单的方法：
  指令按顺序流向保留站，否则会破坏程序语义。
  将整数所用的表结构与浮点用的表结构分离开，分别进行处理，这样就可以同时地发射一条浮点指令和一条整数指令到各自的保留站。

## Slide 258: 举例
本章内容>>多指令发射技术>>超标量处理机>>超标量处理机设计
8 之 2
例：对于采用了Tomasulo算法和超标量处理机技术的MIPS流水线，考虑以下简单循环的执行。该程序把F2中的标量加到一个向量的每个元素上。
Loop: L.D F0, 0(R1) // 取一个数组元素放入F0
ADD.D F4, F0, F2 // 加上在F2中的标量
S.D F4, 0(R1) // 存结果
DADDIU R1,R1,#-8 // 将指针减少8
BNE R1,R2,Loop // 判断是否循环。

## Slide 259: 假设
本章内容>>多指令发射技术>>超标量处理机>>超标量处理机设计
8 之 3
每个时钟周期能发射一条整数指令和一条浮点指令，即使它们相关也是如此
整数ALU运算和地址计算共用一个整数部件，并且对于每一种浮点操作类型都有一个独立的、流水化了的浮点功能部件
指令流出和写结果各占用一个时钟周期
具有动态分支预测部件和一个独立的计算分支条件的功能部件
跟大多数动态调度处理器一样，写回段的存在意味着实际的指令延迟会比按序流动的简单流水线多一个时钟周期。所以，从产生结果数据的源指令到使用该结果数据的指令之间的延迟为：整数运算一个周期，load两个周期，浮点加法运算3个周期

## Slide 260: 要求
本章内容>>多指令发射技术>>超标量处理机>>超标量处理机设计
8 之 4
1. 请列出该程序前面3遍循环中各条指令的发射、开始执行和将结果写到CDB上的时间。
2. 如果分支指令单发射，没有采用延迟分支，但分支预测是完美的。请列出整数部件、浮点部件、数据Cache以及CDB的资源使用情况。

## Slide 261
遍数 | 指 令 | 发射 | 执行 | 访存 | 写CDB | 说明
1 | L.D F0,0（R1） | 1 | 2 | 3 | 4 | 流出第一条指令
1 | ADD.D F4,F0,F2 | 1 | 5 |  | 8 | 等待L.D的结果
1 | S.D F4,0（R1） | 2 | 3 | 9 |  | 等待ADD.D的结果
1 | DADDIU R1,R1,#-8 | 2 | 4 |  | 5 | 等待ALU
1 | BNE R1,R2,Loop | 3 | 6 |  |  | 等待DADDIU的结果
2 | L.D F0,0（R1） | 4 | 7 | 8 | 9 | 等待BNE完成
2 | ADD.D F4,F0,F2 | 4 | 10 |  | 13 | 等待L.D的结果
2 | S.D F4,0（R1） | 5 | 8 | 14 |  | 等待ADD.D的结果
2 | DADDIU R1,R1,#-8 | 5 | 9 |  | 10 | 等待ALU
2 | BNE R1,R2,Loop | 6 | 11 |  |  | 等待DADDIU的结果
3 | L.D F0,0（R1） | 7 | 12 | 13 | 14 | 等待BNE完成
3 | ADD.D F4,F0,F2 | 7 | 15 |  | 18 | 等待L.D的结果
3 | S.D F4,0（R1） | 8 | 13 | 19 |  | 等待ADD.D的结果
3 | DADDIU R1,R1,#-8 | 8 | 14 |  | 15 | 等待ALU
3 | BNE R1,R2,Loop | 9 | 16 |  |  | 等待DADDIU的结果
基于Tomasulo算法的双发射超标量流水线中指令的发射、执行和写CDB的时间
8 之 5

## Slide 262
时钟周期 | 整型ALU | 浮点ALU | 数据Cache | CDB
2 | 1/L.D |  |  | 
3 | 1/S.D |  | 1/L.D | 
4 | 1/DADDIU |  |  | 1/L.D
5 |  | 1/ADD.D |  | 1/DADDIU
6 |  |  |  | 
7 | 2/L.D |  |  | 
8 | 2/S.D |  | 2/L.D | 1/ADD.D
9 | 2/DADDIU |  | 1/S.D | 2/L.D
10 |  | 2/ADD.D |  | 2/DADDIU
11 |  |  |  | 
12 | 3/L.D |  |  | 
13 | 3/S.D |  | 3/L.D | 2/ADD.D
14 | 3/DADDIU |  | 2/S.D | 3/L.D
15 |  | 3/ADD.D |  | 3/DADDIU
16 |  |  |  | 
17 |  |  |  | 
18 |  |  |  | 3/ADD.D
19 |  |  | 3/S.D | 
基于Tomasulo算法的双发射超标量流水线中资源使用情况
8 之 6

## Slide 263: 分析
每3个时钟周期就发射一个新循环，每个循环5条指令。
IPC＝5/3＝1.67条/拍
虽然指令的发射率比较高，但是执行效率并不是很高。
  19拍共执行15条指令
  平均指令执行速度为15/19＝0.79条/拍
原因：浮点运算少，ALU部件成了瓶颈。
解决方法：增加一个加法器，把ALU功能和地址运算功能分开。
本章内容>>多指令发射技术>>超标量处理机>>超标量处理机设计
8 之 7

## Slide 264: 分析
本章内容>>多指令发射技术>>超标量处理机>>超标量处理机设计
8 之 8
上述双发射动态调度流水线的性能受限于：
  整数部件和浮点部件的工作负载不平衡，没有充分发挥出浮点部件的作用
    解决方法：应该设法减少循环中整数型指令的数量
  每个循环叠代中的控制开销太大
    5条指令中有2条指令是辅助指令
    解决方法：应该设法减少或消除这些指令
  控制相关使得处理机必须等到分支指令的结果出来后才能开始下一条L.D指令的执行
    解决方法：前瞻执行

## Slide 265: 资源冲突
如果操作部件采用流水线结构，发生资源冲突的可能性很小；如果不采用流水线结构，发生资源冲突的可能性就比较大。因此，在超标量处理机中，操作部件一般要采用流水线结构。如果由于某种原因，操作部件不能采用流水线结构，则必须设置多个相同种类的操作部件。
本章内容>>多指令发射技术>>超标量处理机
4 之 1

## Slide 266: 操作部件不采用流水
本章内容>>多指令发射技术>>超标量处理机
I1: | FADD | R0, | R1 | ;R0←(R0)+(R1)
I2: | FMUL | R2, | R3 | ;R2←(R2)×(R3)
I3: | FADD | R4, | R5 | ;R4←(R4)+(R5)
I4: | FMUL | R6, | R7 | ;R6←(R6)×(R7)
IF1 | ID1 | FADD |  | WR1 |  |  |  |  | 
IF2 | ID2 | FMUL |  |  | WR2 |  |  |  | 
 | IF1 | ID1 |  | FADD |  |  | WR1 |  | 
 | IF2 | ID2 |  |  | FMUL |  |  |  | WR2
流水线1
流水线2
I1
I2
指令
时钟周期
I3
I4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4 之 2

## Slide 267: 操作部件采用流水
本章内容>>多指令发射技术>>超标量处理机
I1: | FADD | R0, | R1 | ;R0←(R0)+(R1)
I2: | FMUL | R2, | R3 | ;R2←(R2)×(R3)
I3: | FADD | R4, | R5 | ;R4←(R4)+(R5)
I4: | FMUL | R6, | R7 | ;R6←(R6)×(R7)
IF1 | ID1 | FA1 | FA2 | FA3 | WR1 |  |  |  |  | 
IF2 | ID2 | MD1 | MD2 | MD3 | MD4 | WR2 |  |  |  | 
 | IF1 | ID1 | FA1 | FA2 | FA3 | WR1 |  |  |  | 
 | IF2 | ID2 | MD1 | MD2 | MD3 | MD4 | WR2 |  |  | 
流水线1
流水线2
I1
I2
指令
时钟周期
I3
I4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4 之 3

## Slide 268: 提 示
本章内容>>多指令发射技术>>超标量处理机
普通标量处理机，希望相同操作连续出现。只有连续出现相同操作的指令序列时，流水线的效率才能得到充分发挥。超标量处理机则正好相反，希望相同操作不要连续出现。相同操作的指令序列连续出现时，会发生资源冲突；要求相同操作的指令能够相对均匀地分布在程序中。超标量处理机的这种要求正好符合一般标量程序的特点。
4 之 4

## Slide 269: 性能分析
单流水线普通标量处理机的指令级并行度记作(1,1)，超标量处理机的指令级并行度记作(m,1)。
理想情况下N条没有冲突和相关的指令在单流水线普通标量处理机上执行时间为：
在每时钟周期发射m条指令的超标量处理机上执行时间：
本章内容>>多指令发射技术>>超标量处理机
2 之 1

## Slide 270: 性能分析
本章内容>>多指令发射技术>>超标量处理机
超标量处理机相对于单流水线普通标量处理机的加速比为：
当N→∞时，最大加速比为：
2 之 2

## Slide 271: 超长指令字处理机 (VLIW)
工作原理
设计问题
本章内容>>多指令发射技术

## Slide 272: 工作原理
本章内容>>多指令发射技术>>VLIW
在编译时，编译程序找出指令间潜在的并行性，将多个能并行执行的不相关或无关的操作先行压缩组合在一起，形成一条有多个操作段的超长指令；运行时，不再用软件/硬件来检测其并行性，直接由这条超长指令控制机器中多个相互独立的功能部件并行操作。每个操作段控制其中的一个功能部件，相当于同时执行多条指令。
5 之 1

## Slide 273: 示意图
本章内容>>多指令发射技术>>VLIW
5 之 2

## Slide 274: 传统指令和VLIW指令
本章内容>>多指令发射技术>>VLIW
5 之 3

## Slide 275: 超标量处理机
本章内容>>多指令发射技术>>VLIW
5 之 4

## Slide 276: 两者比较
本章内容>>多指令发射技术>>VLIW
5 之 5

## Slide 277: 设计问题
本章内容>>多指令发射技术>>VLIW
编译技术
代码膨胀
二进制代码的兼容性

## Slide 278: 编译技术
本章内容>>多指令发射技术>>VLIW>>设计问题
别名分析
循环展开
软件流水
路径调度
硬件支持的编译技术
······
4 之 1

## Slide 279: 举 例 — 说明
程序
Loop:
L.D F0,0(R1)
ADD.D F4,F0,F2
S.D F4,0(R1)
DADDUI R1,R1,#-8
BNE R1,R2,Loop
VLIW处理机
每个时钟周期能发射1个load/store或分支操作、1个定点操作和1个浮点操作。
相关延迟
Load/Store 为1 cycles、定点为1cycles、分支为1 cycles和浮点为2 cycles
本章内容>>多指令发射技术>>VLIW >>设计问题
4 之 2

## Slide 280: 举 例 — VLIW调度
本章内容>>多指令发射技术>>VLIW >>设计问题
4 之 3
Load/store或分支 | 定点操作 | 浮点操作 | 时钟周期
L.D F0,0(R1) | nop | nop | 1
nop | nop | nop | 2
nop | nop | ADD.D F4,F0,F2 | 3
nop | nop | nop | 4
nop | nop | nop | 5
S.D F4,0(R1) | DADDUI R1,R1,#-8 | nop | 6
nop | nop | nop | 7
BNE R1,R2,Loop | nop | nop | 8
nop | nop | nop | 9

## Slide 281: 举 例 — 循环展开+VLIW调度
本章内容>>多指令发射技术>>VLIW >>设计问题
4 之 4
Load/store或分支 | 定点操作 | 浮点操作 | 时钟周期
L.D F0,0(R1) | nop | nop | 1
L.D F6,-8(R1) | nop | nop | 2
L.D F10,-16(R1) | nop | ADD.D F4,F0,F2 | 3
L.D F14,-24(R1) | nop | ADD.D F8,F6,F2 | 4
L.D F18,-32(R1) | nop | ADD.D F12,F10,F2 | 5
S.D F4,0(R1) | nop | ADD.D F16,F14,F2 | 6
S.D F8,-8(R1) | nop | ADD.D F20,F18,F2 | 7
S.D F12,-16(R1) | nop | nop | 8
S.D F16,-24(R1) | nop | nop | 9
S.D F20,-32(R1) | DADDUI R1,R1,#-40 | nop | 10
nop | nop | nop | 11
BNE R1,R2,Loop | nop | nop | 12
nop | nop | nop | 13

## Slide 282: 代码膨胀
本章内容>>多指令发射技术>>VLIW>>设计问题
3 之 1
主要原因有二：
为了产生足够的操作填充一条长指令，必须展开多个循环体，这就增加了代码量。
若指令未被填满，则空闲的功能部件在指令译码时仍会被翻译，并填以无用的指令，从而也增加了代码量。

## Slide 283: 解决方法
本章内容>>多指令发射技术>>VLIW>>设计问题
3 之 2
有二：
智能译码
例如：只有一个立即数字段供所有的功能部件使用（即：指令共享立即数字段）。
代码压缩
将指令压缩存储到内存中，并在指令读出到Cache或进行译码时才扩展它们。

## Slide 284: 代码压缩
本章内容>>多指令发射技术>>VLIW>>设计问题
3 之 3

## Slide 285: 二进制代码的兼容性
本章内容>>多指令发射技术>>VLIW>>设计问题
2 之 1
目标代码充分利用了指令系统的特点和具体指令流水线结构的细节来进行优化的

## Slide 286: 解决方法
有二：
机器代码翻译或仿真
放宽VLIW的限制以保持二进制代码的兼容性
本章内容>>多指令发射技术>>VLIW>>设计问题
2 之 2

## Slide 287: 多流出处理器受到的限制
本章内容>>多指令发射技术
8 之 1
多指令发射处理器中指令发射能力受限于：
  程序所固有的指令级并行性（最根本原因）
  硬件实现上的困难
  超标量和超长指令字处理器固有的技术限制（存储带宽）
结论：
  现存的多数超标量处理器，它们将编译器的静态调度和硬件的动态调度机制结合起来，共同决定可同时并行发射的指令数
  设计难点：访存的开销、硬件的复杂性和编译器技术的难度，各个因素的权衡和技术的取舍，取决于设计人员认为它对性能有多大影响

## Slide 288: 超流水线处理机
本章内容>>多指令发射技术
将每个流水段进一步细分，这样在一个时钟周期内能够分时发射多条指令。这种处理机称为超流水线处理机。
一台每个时钟周期分时发射两条指令的超流水线计算机的时空图
8 之 2

## Slide 289: 超流水线处理机
本章内容>>多指令发射技术
对于一台每个时钟周期能发射n条指令的超流水线计算机来说，这n条指令不是同时发射的，而是每隔1/n个时钟周期发射一条指令。实际上该超流水线计算机的流水线周期为1/n个时钟周期；
在有的资料上，把指令流水线级数为8或8以上的流水线处理机称为超流水线处理机。
比较
  超标量处理机通过重复设置硬件来提高性能（空间并行性）；
  超流水线处理机只需要增加少量硬件，通过各部分硬件的充分重叠工作来提高性能（时间并行性）。
8 之 3

## Slide 290: 例:SGI公司的MIPS系列R4000
本章内容>>多指令发射技术
R4000微处理器芯片内有2个Cache：指令Cache和数据Cache，容量都是8 KB，每个Cache的数据宽度为64 bit；
R4000的核心处理部件：整数部件
  一个32×32位的通用寄存器组
  一个算术逻辑部件（ALU）
  一个专用的乘法/除法部件
R4000的核心处理部件：浮点部件
  一个执行部件：浮点乘法部件、浮点除法部件和浮点加法/转换/求平方根部件（可以并行工作）；
  一个16×64位的浮点通用寄存器组。浮点通用寄存器组也可以设置成32个32位的浮点寄存器。
8 之 4

## Slide 291: 例:指令流水线结构
本章内容>>多指令发射技术
R4000的指令流水线有8级
8 之 5

## Slide 292: 例:指令流水线结构
本章内容>>多指令发射技术
IF：取指令的前半步，根据PC值启动对指令Cache的访问。
IS：取指令的后半步，在这一级完成对指令Cache的访问。
RF：指令译码，访问寄存器组读取操作数，冲突检测，并判断指令Cache是否命中。
EX：指令执行。包括有效地址计算、ALU操作、分支目标地址计算、条件码测试。
DF：取数据的前半步，启动对数据Cache的访问。
DS：取数据的后半步，在这一级完成对数据Cache的访问。
TC：标识比较，判断对数据Cache的访问是否命中。
WB：load指令或运算型指令把结果写回寄存器组。
8 之 6

## Slide 293: 例:指令流水线时空图
本章内容>>多指令发射技术
两个流水线周期看作一个时钟周期
8 之 7

## Slide 294: 例:load指令引起的流水线停顿
本章内容>>多指令发射技术
等待两个流水线周期
（已经采用设置专用路径）
8 之 8

## Slide 295: ILP总结
本章内容