## Slide 1
北斗卫星导航系统调研报告
发展、架构、技术与全球战略综合分析
2025年10月

## Slide 2
目录
1
引言
2
北斗的起源与演进："三步走"战略
3
北斗系统的体系架构
4
核心能力与服务组合
5
技术创新与核心竞争力
6
市场应用与社会经济影响
7
全球GNSS格局中的北斗
8
未来展望
9
结论

## Slide 3
引言
北斗卫星导航系统（BDS）是中国自主建设、独立运行的全球卫星导航系统
为全球用户提供全天候、全天时、高精度定位、导航与授时（PNT）服务的国家重要空间基础设施
历经二十余年发展，从区域覆盖到全球服务的跨越
在技术体制、服务模式和应用领域展现出独特的创新与优势
本报告全面剖析北斗系统的发展历程、系统架构、核心功能、关键技术、市场应用，并将其置于全球卫星导航系统（GNSS）的宏观格局中进行对比分析，最后展望其未来发展蓝图与全球化战略
30+
在轨卫星数量

## Slide 4
北斗的起源与演进："三步走"战略
早期探索与"双星定位"构想
20世纪80年代-1994年
陈芳允院士提出"双星定位"设想
利用最少卫星资源实现区域覆盖
1983提出构想 1989功能演示 1994立项建设
第一步：北斗一号——试验系统
1994-2012年
建立区域性有源定位试验系统
服务范围：东经70°-140°，北纬5°-55°
独创性集成短报文通信功能
2000发射两颗GEO卫星 2003发射备份星
第二步：北斗二号——区域导航系统
2004-2012年
建成无源定位的区域导航系统
由14颗卫星组成星座（5颗GEO、5颗IGSO、4颗MEO）
定位精度、用户容量实现质的飞跃
2007赢得与伽利略系统的频率之争
第三步：北斗三号——全球系统
2009-2020年
建成世界一流的全球卫星导航系统
由30颗卫星组成（24颗MEO、3颗GEO、3颗IGSO）
独创混合星座设计，全球首个采用三种轨道类型
2020.6.23最后一颗卫星发射 2020.7.31正式开通

## Slide 5
北斗系统的体系架构：天、地、用户的协同设计
空间段
独树一帜的混合星座
由30颗卫星组成，实现"全球覆盖+区域强化"
MEO
24颗
GEO
3颗
IGSO
3颗
全球首个采用混合星座设计的GNSS
提升亚太地区抗遮挡能力和定位精度
地面段
系统的智慧中枢
负责维持星座正常运行和导航信号精确无误
主控站
时间同步/注入站
监测站
星间链路管理设施
星间链路技术实现星座自主运行
摆脱对全球地面站网络的强依赖
用户段
从核心芯片到万千应用
涵盖所有接收和处理北斗信号的终端设备
上游（基础产品）
射频/基带一体化芯片、高精度板卡、天线模块
中游（终端产品）
车载导航仪、测量型接收机、智能手机
下游（运营服务）
物流监控平台、精准农业管理系统

## Slide 6
核心能力与服务组合：从基础PNT到特色功能
全球服务
覆盖全球范围的导航与通信功能
定位、导航与授时(PNT)
北斗系统最基础的核心服务，向全球用户免费开放
水平精度 < 9m
垂直精度 < 10m
测速精度 < 0.2m/s
授时精度 < 20ns
全球短报文通信(GSMC)
北斗成为全球首个具备双向通信能力的GNSS
支持卫星 14颗MEO
信息长度 560比特
约 40个汉字
国际搜救(SAR)
加入国际"Cospas-Sarsat"卫星搜救组织
支持卫星 6颗MEO
返向链路 确认功能
缓解遇险人员焦虑
区域服务
主要面向亚太地区的特色功能
区域短报文通信(RSMC)
GSMC服务在亚太地区的高级版本，为授权用户提供服务
支持卫星 3颗GEO
信息长度 14000比特
约 1000个汉字
支持语音/图像
星基增强服务(SBAS)
通过GEO卫星播发差分修正和完好性信息
支持卫星 3颗GEO
满足 ICAO 标准
支持 精密进近
精密单点定位(PPP)
向区域内用户免费播发高精度卫星轨道和钟差改正数
支持卫星 3颗GEO
水平精度 < 30cm
垂直精度 < 60cm
地基增强服务(GBAS)
通过在中国境内建设的密集、连续运行的基准站网络
实时 厘米级
事后处理 毫米级
应用 测绘/自动驾驶

## Slide 7
技术创新与核心竞争力
混合星座与星间链路
混合星座：MEO、GEO、IGSO卫星协同工作
实现全球覆盖+区域强化的完美结合
星间链路：建立卫星间直接联系
实现星座自主运行，降低对全球地面站依赖
先进的信号体制
全球首个全星座三频民用信号的GNSS
多频信号有效消除电离层延迟
先进调制方式与多路复用技术
增强信号测距精度、抗干扰和抗多径能力
高精度自主原子钟
导航卫星的"心脏"，决定系统PNT性能
全面装备自主研发的高性能星载铷原子钟
天稳定度等关键指标达到国际先进水平
提供纳秒级精度的统一时间基准
彻底的技术主权
核心器部件100%国产化，完全自主可控
从北斗二号70%到北斗三号100%国产化率
攻克宇航级处理器、大容量存储器等关键技术
新技术采用比例高达70%，确保系统长期领先

## Slide 8
市场应用与社会经济影响深度分析
交通运输领域
道路运输监管：700万+重型载货汽车、长途客车和危险品运输车安装北斗终端
铁路运输：北斗高精度定位与5G技术结合，实现列车自动驾驶和智能调度，运力提升30%
港口自动化：无人驾驶智能导引车完全依赖北斗高精度定位技术
航空应用：北斗星基增强服务已通过国际民航组织技术验证
农林渔业
精准农业：160万+北斗终端应用于农业领域，平均增产10%，降低成本15%
农机自动驾驶：厘米级精度的播种、施肥和收割，提升土地和种子利用率
植保无人机：利用北斗定位进行变量喷洒，节省农药15%-30%
智慧渔业：10万+海洋渔船安装北斗终端，短报文通信功能累计救助上万名渔民
应急救援与防灾减灾
地震救援：汶川地震和雅安地震中，北斗终端成为与外界联系的唯一手段
地质灾害监测预警：在滑坡高发区部署基于北斗的高精度形变监测站，实时监测毫米级地表位移
防洪抗汛：在偏远山区自动传输水文、雨量监测站的数据，解决"信息孤岛"问题
预警系统：多次成功预警即将发生的重大滑坡灾害，为人员安全撤离争取关键"窗口期"
大众消费市场
智能手机：中国市场出货的智能手机中，98%+支持北斗定位功能，日定位量超过3000亿次
共享经济：全国数百万辆共享单车和电动自行车应用北斗高精度定位技术，结合"电子围栏"解决乱停乱放问题
车道级导航：基于北斗高精度服务，高德、百度等地图应用已推出车道级导航功能
可穿戴设备：北斗芯片被广泛集成到智能手表、运动手环等设备中，提供精准的运动轨迹记录

## Slide 9
全球GNSS格局中的北斗：多维对比分析
全球四大GNSS系统核心指标对比
竞争优势与定位
与GPS对比：核心优势在于独特的增值服务（短报文、搜救返向链路）以及混合星座带来的亚太地区性能优势
与GLONASS对比：在精度、稳定性和服务多样性上全面超越
与Galileo对比：Galileo是技术先进性和性能上的最直接竞争对手，北斗的通导融合能力是其核心差异化优势
竞争焦点转变
从单纯的PNT精度比拼，转向增值服务的创新
北斗战略核心："定位+通信"的融合，解决特定场景下的刚性需求
Galileo战略核心："定位+完好性/高精度"，通过OSNMA服务解决信号欺骗问题

## Slide 10
未来展望：2035国家综合PNT体系与全球化征程
下一代蓝图：2035年国家综合PNT体系
核心愿景：建成以北斗系统为核心，更加泛在、融合、智能的国家综合PNT体系
体系定义："系统的系统"（System of Systems），融合天基、地基、空基等多种信息源
关键技术融合：
天基增强（LEO星座）
地基/室内定位（5G/6G）
深空/深海导航
量子导航/授时
国际合作与全球化战略
指导理念："中国的北斗、世界的北斗、一流的北斗"
兼容互操作：与GPS、GLONASS、Galileo开展政府间协调，确保信号兼容共用
区域合作平台：通过"中阿北斗合作论坛"、"中国-东盟卫星导航合作论坛"等机制深化合作
融入"一带一路"：作为"数字丝绸之路"的核心组成部分，在沿线国家落地应用
融入国际标准：进入ICAO、IMO、3GPP等国际权威标准体系
挑战与机遇
面临的挑战
GPS的先发优势
地缘政治与信任
国际标准融入
拥有的机遇
差异化服务
新兴市场需求
多GNSS共存
北斗全球化战略：融入标准确保设备兼容 → 特色服务构建应用生态 → 自下而上提升国际影响力
通过"农村包围城市"的方式，以"一带一路"为突破口，逐步提升北斗全球市场份额

## Slide 11
结论：北斗系统的成就与意义
发展成就
从"双星定位"构思到"三步走"战略实施，再到北斗三号全球系统全面建成
走出了一条独立自主、创新超越的发展道路
2020年7月31日正式开通全球服务
30颗卫星组成的混合星座
覆盖全球的导航定位服务
核心技术100%自主可控
技术创新
混合星座架构：全球首个采用三种轨道类型的GNSS系统
星间链路技术：实现星座自主运行，降低对全球地面站依赖
通导融合服务：全球首个具备双向通信能力的GNSS
技术主权：从北斗二号70%到北斗三号100%国产化率
应用价值
交通运输：700万+车辆安装北斗终端，铁路运力提升30%
农林渔业：160万+终端应用，平均增产10%，降低成本15%
防灾减灾：地质灾害监测预警，防洪抗汛数据传输
大众消费：98%+智能手机支持，日定位量超3000亿次
战略意义与未来展望
打破GPS一家独大格局，开启多系统共存新时代
彰显自主可控时空信息基础设施的战略价值
2035年国家综合PNT体系：融合天基、地基、空基等多种信息源，构建从深空到深海、从室外到室内无缝覆盖的时空基础设施
通过开放合作、融入标准和构建应用生态，北斗正稳步推进全球化进程